|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ |  | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |  |  |

ΑΞΟΝΑΣ 4:		ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.3:		ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:	Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

με τίτλο:

«Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς  Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη»

στα πλαίσια του έργου:

«Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

Αναθέτουσα Αρχή

Πάτρα, Ιανουάριος 2007

Όροι της Προκήρυξης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου:

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | «Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών» (ΕΑΙΤΥ) |
| --- | --- |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: | 12/16-1-2007 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: | Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: | Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: | Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: | Οι 477 Μονάδες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | Υπηρεσίες και συνοδευτικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Ταξινόμηση κατά CPV: α) 64214400 – Υπηρεσίες ενοικίασης επίγειων επικοινωνιακών γραμμών β) 32520000 – Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: | Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσιεπτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι και τριάντα οκτώ Ευρώ (€ 627.226,38) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 527.080,99 - ΦΠΑ: € 100.145,39) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: | Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 345/3 του ΥΠΕΠΘ. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: | Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: | 2/3/2007 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | 13/3/2007 και ώρα 13:00 μ.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | Η έδρα του ΕΑΙΤΥ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: | 15/3/2007 και ώρα 11:30 π.μ. |

Ο Διευθυντής του ΕΑΙΤΥ

Καθηγητής Π. Σπυράκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	11

A.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	11

A.1.1	Αντικείμενο Διαγωνισμού	11

A.1.2	Προϋπολογισμός Έργου	11

A.1.3	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	11

A.1.4	Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο	13

A.1.5	Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης	14

A.1.6	Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών	14

A.1.7	Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού	14

A.1.8	Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης	15

A.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	15

A.2.1	Δικαίωμα Συμμετοχής	15

A.2.2	Δικαιολογητικά Συμμετοχής	17

A.2.2.1	Οι Έλληνες Πολίτες	18

A.2.2.2	Οι Αλλοδαποί Πολίτες	19

A.2.2.3	Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα	21

A.2.2.4	Οι Συνεταιρισμοί	23

A.2.2.5	Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα	25

A.2.2.6	Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες	28

A.2.2.7	Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις	29

A.2.3	Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής	29

A.2.4	Εγγύηση Συμμετοχής	31

A.3	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	32

A.3.1	Τρόπος Υποβολής Προσφορών	32

A.3.2	Περιεχόμενο Προσφορών	32

A.3.2.1	Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»	35

A.3.2.2	Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»	35

A.3.2.3	Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομικής προσφοράς»	35

A.3.3	Ισχύς Προσφορών	35

A.3.4	Εναλλακτικές Προτάσεις	35

A.3.5	Τιμές Προσφορών - Νόμισμα	36

A.4	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	36

A.4.1	Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών	36

A.4.2	Απόρριψη προσφορών	38

A.4.3	Προσφυγές	39

A.4.4	Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού	39

A.5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	40

A.5.1	Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης - Εγγυήσεις	40

A.5.2	Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις	41

A.5.3	Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί	41

A.5.4	Παράδοση Συστήματος	41

A.5.5	Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης	42

A.5.6	Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις	42

A.5.7	Υποχρεώσεις - Ευθύνες Ανάδοχου Οικονομικού Φορέα	43

A.5.8	Υπεργολαβίες	44

A.5.9	Εμπιστευτικότητα	45

A.5.10	Πνευματικά δικαιώματα	45

A.5.11	Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία	46

B	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	47

B.1	Σύνταξη Τεχνικής Προσφοράς	47

B.1.1	Μέρος Α. Γενική Περιγραφή	47

B.1.1.1	Περιγραφή προσφερόμενης λύσης	47

B.1.2	Μέρος Β. Προσφερόμενος Εξοπλισμός & Υπηρεσίες	47

B.1.2.1	Πίνακας προσφερομένου εξοπλισμού και υπηρεσιών	47

B.1.2.2	Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών	48

B.1.2.3	Πίνακες Συμμόρφωσης	48

B.1.2.4	Παράρτημα «Τεχνικά Φυλλάδια – Αναφορές»	49

B.2	Σύνταξη Οικονομικής προσφοράς	49

C	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	51

C.1	Μέθοδος Αξιολόγησης	51

C.2	Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους	52

C.3	Διαδικασία Αξιολόγησης	53

D	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	54

D.1	Γενικά	54

D.2	Τεχνική περιγραφή του έργου	54

D.2.1	Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN	55

D.2.2	Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN	55

D.2.3	Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN μαζί με ADSL modem	55

D.2.4	Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN μαζί με ADSL modem	55

D.2.5	Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή PSTN	56

D.2.6	Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή ISDN	56

D.2.7	Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) dual Ethernet	56

D.2.8	VoIP Terminal Adaptor	56

D.2.9	Διασύνδεση ADSL δικτύου παρόχου με το ΠΣΔ	56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.	Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών	58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.	Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης	59

ΠΤΧ 1: Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN	59

ΠΤΧ 2: Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN	60

ΠΤΧ 3: Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN μαζί με ADSL modem	61

ΠΤΧ 4: Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN μαζί με ADSL modem	62

ΠΤΧ 5: Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή PSTN	63

ΠΤΧ 6: Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή ISDN	69

ΠΤΧ 7: Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) dual Ethernet	75

ΠΤΧ 8: VoIP Terminal Adaptor	81

ΠΤΧ 9: Διασύνδεση ADSL δικτύου παρόχου με το ΠΣΔ	83

ΠΣ 1: Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης του εξοπλισμού	85

ΠΣ 2: Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου	88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.	Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς	90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.	Σημεια Εγκαταστασης Εξοπλισμου	92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.	Υποδείγματα	138

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Αντικείμενο Διαγωνισμού

1.	Το προκηρυσσόμενο έργο είναι ενταγμένο στην ευρύτερη κατηγορία δράσεων «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης», στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, του Γ' ΚΠΣ.

Αντικείμενό του είναι η παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, τεχνολογίας ADSL, σε 477 εκπαιδευτικές και διοικητικές  μονάδες του ΥΠΕΠΘ στους νομούς  Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας, για δυο έτη. Τονίζεται ότι για λόγους τήρησης των χρονικών δεσμεύσεων του Γ’ ΚΠΣ, η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 31/12/2008, και επομένως κατά την διαδικασία της σύναψης σύμβασης με τον Ανάδοχο, ενδεχομένως να απαιτηθεί αναλογική μείωση του προϋπολογισμού της σύμβασης με μείωση των μηνών παροχής των υπηρεσιών.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης και την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση του κατάλληλου τερματικού εξοπλισμού ADSL (routers) σε κάθεμια από τις 477 μονάδες, καθώς και τερματικού εξοπλισμού τεχνολογίας VoIP σε ορισμένες από αυτές.

2.	Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται  αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

3.	Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και την εκτέλεση του έργου και τον οικονομικό φορέα περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της προκήρυξης.

4.	ΔΕΝ γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού.

### Προϋπολογισμός Έργου

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ισούται με εξακόσιες είκοσιεπτά χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (€ 627.226,38) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 527.080,99 - ΦΠΑ: € 100.145,39).

### Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Ι.	Αναθέτουσα αρχή είναι το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Ερευνητικό Ινστιτούτο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, που σε αυτή την  περίπτωση ενεργεί με εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, δυνάμει της Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) με τίτλο, «Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», με Αριθμ. Πρωτ. 153.093/ΚτΠ 12198-Β της 15/09/2006.

Διεύθυνση έδρας του ΕΑΙΤΥ:

Κτίριο «Δ. Μαρίτσας»,

Νίκου Καζαντζάκη,

Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 00, Ρίον

Τηλέφωνο:	(2610) 960 300, 361

Fax:		(2610) 960 490

II. Ορισμοί:

- ΕΑΙΤΥ: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών / Αναθέτουσα Αρχή

- ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

- ΔΚΠΣ: Διεύθυνση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

- ΔΣΔΕ: Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. / καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία

- ΥΠΕΘΟ: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας / υπεύθυνη εθνική Αρχή για την εφαρμογή του ΚΠΣ

- ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα)

- ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

- ΕΚ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα / οικονομική κοινότητα 15 μελών σήμερα

- ΕΕΚ : Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Όργανο διοίκησης της ΕΚ

- ΕΚΤ και ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης = Διαρθρωτικά Ταμεία με πόρους από τον Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

- ΕΕΕΚ: Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν.

- Έργο: το υπό ανάθεση έργο – «Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς  Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη».

- Τεύχη του διαγωνισμού: τα τεύχη που εκδίδονται για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους της Προκήρυξης, την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός.

- ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

- ΠΣΔ: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

III. Στοιχεία της σύμβασης:

– Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το προκηρυσσόμενο έργο (Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς  Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη), δηλαδή μεταξύ του ΕΑΙΤΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου οικονομικού φορέα του έργου που θα επιλεγεί.

– Αναθέτων /Αναθέτουσα Αρχή: το ΕΑΙΤΥ, με εντολή και για λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που θα υπογράψει με τον  Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

– Ανάδοχος οικονομικός φορέας/Προμηθευτής: Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει την σύμβαση και να εκτελέσει το έργο.

- Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο Οικονομικό φορέα του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την προκήρυξη και το τεύχος με τους όρους της προκήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Ανάδοχου οικονομικού φορέα και δ. την Τεχνική Προσφορά του Ανάδοχου οικονομικού φορέα.

- Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα προκήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

- Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη  του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού.

- Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της μεταξύ των δύο συμβαλλομένων

- Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου συμπεριλαμβάνει και το ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

### Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», του Μέτρου 4.3, που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (στο εξής «Γ’ ΚΠΣ») με την Απόφαση C (2001)551/14-3-2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο παρών Ανοιχτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων).

- Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο» (ΦΕΚ 199/Α/95), στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.

- Το Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο» (ΦΕΚ 230/Α/98), στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την  οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.

- Το Π.Δ. 18/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 …..», στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.

- Το Π.Δ. 105/00 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημόσιου τομέα προς το Κοινοτικό δίκαιο και τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 370/95» (ΦΕΚ 100/Α/2000), στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/2-12-1996) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

- Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων.

- Τις διατάξεις του Ν. 2522/1977 (ΦΕΚ Α΄178) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ.

- Την με Αρ. Πρωτ.  153.093/ΚτΠ 12198-Β της 15/09/2006 απόφαση ένταξης του έργου «Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου».

### Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης

Η περίληψη της προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:

- Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/1/2007.

- Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 19/1/2007.

- Στον ελληνικό τύπο στις 22/1/2007 όπου και δημοσιεύθηκε στις 23/1/2007.

- Στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ) και στον ΕΟΜΜΕΧ στις 22/1/2007.

- Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.sch.gr/procurements στις 23/1/2007.

### Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 13/3/2007 και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Ν. Καζαντζάκη, Πανεπσιτημιούπολη Πατρών, 265 00 Ρίο), υπόψη κο Μ. Παρασκευά.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου με οποιδήποτε ηλεκτρονικό ή μη τρόπο .

Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.sch.gr/procurements. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου.

### Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Το ΕΑΙΤΥ θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή Τέλεφαξ) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Η αποστολή της έγγραφης απάντησης εκ μέρους του ΕΑΙΤΥ θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών.

2. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να   απευθύνονται  γραπτά στα γραφεία  του ΕΑΙΤΥ στo Ρίο, Ν.Καζαντζάκη - ΤΚ 265 00- τηλ: +30 2610 960 300, υπόψη “Γραμματεία ΕΑΙΤΥ”.

3. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς την διεύθυνση nts@cti.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και σε έντυπη μορφή (fax ή ταχυδρομείο). Το ΕΑΙΤΥ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί μόνο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή προφορικά.

4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΑΙΤΥ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### Δικαίωμα Συμμετοχής

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που:

(α) είναι εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή

(β) είναι εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), ή

(γ) είναι εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ., ή

(δ) είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε., ή

(ε) έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους-µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών,

και έχουν αντικείμενο την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους A.2.2, A.2.3 του παρόντος Κεφαλαίου.

Στην συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος “οικονομικός φορέας” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) εως (ε) κατηγορίες.

2. Δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

- Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004, περί συντονισμού των διαδικασίων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συμπληρωματικά στο άρθρο 14 παρ. 1 του Π.Δ. 370/1995.

Ειδικότερα:

- Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του εκδοθεί αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:

α) 	Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

β) 	Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

γ) 	Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ) 	Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

- Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, έχουν έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή.

- Όσοι βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές ή υπόκεινται σε άλλες   παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή.

- Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα , σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα .

- Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.

- Όσοι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας το οποίο η αναθετουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

- Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τους νόμους τόσο της χώρας εγκαταστάσεως τους, όσο και του ελληνικού δικαίου.

- Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

- Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18 ή όταν δεν έχoυν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

- Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς προμηθειών στο Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση.

- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους .

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO ή ισοδύναμο πρότυπο πιστοποίησης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από αναγνωρισμένο Οργανισμό / Ινστιτούτο Πιστοποίησης.

### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση οικονομικών φορέων ή συνεταιρισμός οφείλει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ εκτός από τα πιο κάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να συμπεριλάβει στον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» : Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια. Δήλωση ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του ΕΑΙΤΥ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του ΕΑΙΤΥ ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Βεβαίωση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομειών (ΕΕΤΤ) ότι ο προσφέρων (σε περίπτωση Ενώσεων – Κοινοπραξιών κατ’ ελάχιστον ο Leader), είναι αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος.

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

- Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Οι Έλληνες Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους έχει ασφαλισμένο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Οι Αλλοδαποί Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.2.4. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει ασφαλισμένο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Οι Συνεταιρισμοί

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.2.4 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει ασφαλισμένο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.2.4 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (ή των υπογραφών) του δηλούντος από την αρμόδια αρχή ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει ασφαλισμένο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. | ΝΑΙ |  |  |

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος του εξοπλισμού ή του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ανά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντα.

Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις

1. Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής: Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα Δικαιολογητικά εκτός από την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής μπορούν να μην υποβάλλονται μαζί με την Προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο άλλου διαγωνισμού σε προγενέστερο χρόνο στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται όμως ρητή μνεία στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, άλλως θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί.

2. Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία: Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και αμέσωςθα αποφασίσει σχετικά. Εάν αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αμέσως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

### Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:

| 1. | Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
| --- | --- |
|  | 1.1 | Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας, προϊόντα και υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Τα στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δομή του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το προσωπικό ανά κατηγορία και την τεχνική του υποδομή. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιγραφή μηχανισμών και δομών όπως πιστοποίηση προσωπικού και υπηρεσιών σε θέματα που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του έργου. |
|  | 1.2 | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας |
|  | 1.3 | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Εξωτερικό Συνεργάτη Επωνυμία Συνεργάτη Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας |
| 2. | Ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 300% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 300% του προϋπολογισμού του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
|  | 2.1 | - Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. - Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών. - Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. |
| 3. | Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία: στην προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων στον σχεδιασμό διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα πληροφορικής. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: |
|  | 3.1 | Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου. Εάν ο Αναθέτων είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής . Εάν ο Αναθέτων είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχεία υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ* * Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. |

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

| 1. | Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |
| 2. | Ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. |
| 3. | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες και το τμήμα του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει το κάθε Μέλος να έχει άμεση σχέση με το έργο βάσει του οποίου (ή των οποίων) θα κριθεί ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής. |
| 4. | Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. |
| 5. | Τις προϋποθέσεις συμμετοχής δύναται να πληροί και υπεργολάβος του υποψηφίου Αναδόχου οικονομικού φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει θα έχει άμεση σχέση με το έργο βάσει του οποίου (ή των οποίων) θα κριθεί ότι καλύπτεται η προϋπόθεση συμμετοχής. |

### Εγγύηση Συμμετοχής

1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής είναι 31.097,79 Ευρώ.

2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

4. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας.

5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους οικονομικούς φορείς, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α.5.1, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου.

6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς (δηλ επτά (7) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού), και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

7. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή  έγκαιρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή  ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

### Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

1. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Α.2.2, Α.2.3 και Α.2.4 της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους.

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

2. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:

Δικαιολογητικά συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο ένα (1) ακριβές αντίγραφο, επίσημο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Τεχνική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο ένα (1) ακριβές αντίγραφο, επίσημο ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων, που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει μέγιστες διαστάσεις πλάτους 60 εκατοστών και μήκους 80 εκατοστών.

Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο ένα (1) ακριβές αντίγραφο, επίσημο ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD) που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

3. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

«Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς  Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη»

στα πλαίσια του έργου:

«Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

Αναθέτουσα Αρχή: Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 13/3/2007

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

και θα αναφέρει και τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι και τα CDs πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

5. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

6. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

8. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

9. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.

10. Οι αναγραφόμενοι κωδικοί εξοπλισμού στην προσφορά δεσμεύουν τους προσφέροντες και θα ενσωματωθούν στην σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του διαγωνιζομένου.

11. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη” (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα,  (COMPLIED) κ.τ.λ.. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

12. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

13. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

14. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

15. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

16. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

17. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

18. Προσφορά με, κατά την κρίση της Επιτροπής, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.

19. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

20. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) εκτός από εκείνους, που ρητά αποκρούονται ή τροποποιούνται με την προσφορά. Μη αποδοχή όμως, όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει αρνητικό στοιχείο, όταν θα κριθεί η προσφορά, ή και λόγο πλήρους απορρίψεως αυτής, κατά την ελεύθερη κρίση του ΕΑΙΤΥ.

Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4.

Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»

Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς παρουσιάζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, Παρ. Β1 της διακήρυξης.

Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομικής προσφοράς»

Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της οικονομικής προσφοράς παρουσιάζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β, Παρ. Β.2 της διακήρυξης.

### Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

### Εναλλακτικές Προτάσεις

1. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

### Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

1. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 627.226,38 € (ελεύθερο και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη απο το ανωτέρω ποσό των 627.226,38 € θα απορρίπτεται.

2. Οι τιμές των προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη λαμβανομένης υπόψη της απαιτούμενης συμβατότητας των τιμών με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα "ευρώ".

3. Στο ίδιο νόμισμα, όπως στη προηγούμενη παράγραφο, θα εκφράζονται και οι τιμές που αφορούν αμοιβές των διαγωνιζόμενων για τεχνική και διοικητική βοήθεια, μεταφορά τεχνολογίας, δικαιώματα κ.τ.λ.

4. Σε ιδιαίτερη γραμμή των ως άνω τιμών, οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό, με το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α.  Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή του ΕΑΙΤΥ.

5. Το άθροισμα των τιμών  και του ποσού, που προκύπτει από την εφαρμογή του ως άνω όρου θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραμμή και θα αποτελεί την τελική τιμή, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι τιμολογούν τα υλικά τους.

6. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

7. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το ΕΑΙΤΥ αποτέλεσμα.

8. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. Σε περίπτωση μείωσης τιμών ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στον  Αναθέτοντα  κατά την  κατακύρωση  του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.

10. Το ΕΑΙΤΥ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

11. Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον Πίνακα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III του παρόντος Τεύχους.

12. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΙΤΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Αποσφράγισης την 15/3/2007 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή Αποσφράγισης πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.

3. Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

4. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

- Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών κατά φύλλο.

- Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή.

6. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά - στην Επιτροπή Αποσφράγισης για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.

- Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αποσφράγισης όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).

7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην Επιτροπή Αποσφράγισης για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.

- Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αποσφράγισης όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.

9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις Οικονομικές Προσφορές. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου.

10. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

11. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού τους.

12. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού μόνον οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των προσφορών τους. Όσοι από τους μη παρευρισκόμενους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών των λοιπών συμμετασχόντων (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική αίτησή τους στην αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

13. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει εμφανώς επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

14. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει Πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής . Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου αξιολόγησης κοινοποιούνται εγγράφως στους ενδιαφερομένους (επιστολή ή φαξ).

Σημείωση:

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τα μέσα (CDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

- το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα,

- οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (CD) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

### Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΑ-ΙΤΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της  παρ. Α.2.2 και Α.2.4

- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Α.2.3

- Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

- Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

- Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

- Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

- Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.

- Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το κόστος είναι μικρότερο του 85% της διαμέσου (median) του κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

- Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.

- Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές.

- Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές

- Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

Το ΕΑΙΤΥ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

### Προσφυγές

Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής οικονομικού φορέα σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται σύμφωνα με προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΠΔ 394/96 και του ν. 2522/97.

### Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού

1. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΑΙΤΥ ύστερα από την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η κατάταξη στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής κατάταξης δεν θεωρείται κατακύρωση.

2. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διακήρυξης.

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΕΑΙΤΥ. Με την ανακοίνωση θα καλείται ο Ανάδοχος για την κατάρτιση της σύμβασης.

4. Το ΕΑΙΤΥ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου.

5. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Αναδόχου. Διευκρινίζεται επίσης ότι το ΕΑΙΤΥ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν Έργο, μέχρι ποσοστού 30% επί του φυσικού αντικειμένου, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

6. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης το ΕΑΙΤΥ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 30% το συμβατικό έργο, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εφ΄ όσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης

7. Το ΕΑΙΤΥ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.

8. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης - Εγγυήσεις

1. Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τα στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού φορέα. Η σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της παρούσας προκήρυξης και ουσιώδεις όρους της προσφοράς του υποψηφίου που τελικά θα επιλεγεί εκτός εάν υπάρξει από κοινού αποδεκτή τροποποίηση.

2. Αντικείμενο της κατάρτισης της σύμβασης θα αποτελέσει και η τροποποίηση τυχόν όρων της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα, που κατά την κρίση του ΕΑΙΤΥ βελτιώνουν την προσφερόμενη από αυτόν λύση.

3. Το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης θα καταρτιστεί από το ΕΑΙΤΥ λαμβανομένων υπόψη και των όσων αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους καθώς και τυχόν άλλων στοιχείων που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης. Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις του ΕΑΙΤΥ οι οποίες θα λάβουν υπόψη τους και τα αποτελέσματα των δοκιμών και μετρήσεων που πιθανά να χρειαστεί να γίνουν κατά την φάση της αξιολόγησης. Οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Η γλώσσα της σύμβασης θα είναι η Ελληνική.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμμία δέσμευση στο ΕΑΙΤΥ.

4. Οι σχετικές  συζητήσεις για την  κατάρτιση της σύμβασης πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία πρόσκλησης του υποψηφίου εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που γίνονται αποδεκτοί από τα δύο μέρη.

5. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι  συζητήσεις ή αποβούν αυτές άκαρπες πριν από την πάροδο του μηνός, ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στην τελική κατάταξη υποψήφιο και μέχρι την επίτευξη ικανοποιητικής για αυτή συμφωνίας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Κανένας από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

- Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του ΕΑΙΤΥ, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

7. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής  του έργου που του κατακυρώθηκε χωρίς το Φ.Π.Α.

8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

9. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

10. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας.

11. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον οικονομικό φορέα.

### Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥπΕΠΘ. Οι πληρωμές προς τους αναδόχους θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΥπΕΠΘ προς το ΕΑΙΤΥ για το έργο «Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου».

2. Ο οικονομικός διακανονισμός ορίζεται ως ακολούθως:

(α) Χορήγηση προκαταβολής εφόσον ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας το επιθυμεί  μέχρι ποσοστού 20% του συμβατικού τιμήματος του έργου, χωρίς ΦΠΑ, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και με την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της Παρούσας. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του συμβατικού Έργου και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών βάσει των διατάξεων` του άρθρου 84 του Ν. 2362/95. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται μετά από την  άφιξη στο ΕΑΙΤΥ της αντίστοιχης χρηματοδότησης και εντός 10 εργάσιμων ημερών από αυτή.

(β) 50% (ή 70% εφόσον ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν επιθυμεί την χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2.α) του συμβατικού τιμήματος του έργου, κατά την Οριστική Παραλαβή του έργου και εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την  άφιξη στο ΕΑΙΤΥ της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει συνολικά για όλο το έργο.

(γ) Το υπόλοιπο της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου μετά από έξι (6) μήνες από την Οριστική Παραλαβή του έργου και εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την  άφιξη στο ΕΑΙΤΥ της αντίστοιχης χρηματοδότησης.

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κατά τα άνω τρόπους πληρωμής. Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο τρόπος πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή.

3. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

4. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί

Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του.  Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

### Παράδοση Συστήματος

1. Σαν τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζονται οι χώροι όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου καταγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Πίνακες Συμμόρφωσης (ΠΣ), ΠΣ 2).

### Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης

1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει σε τρία στάδια,

- Τμηματική Παραλαβή (τμηματικά για κάθε σημείο εγκατάστασης)

- Ποσοτική/Προσωρινή παραλαβή (συνολικά για όλο το έργο με την ολοκλήρωση των τμηματικών παραλαβών)

- Οριστική Παραλαβή (συνολικά για όλο το έργο).

2. Για τις ανάγκες της Τμηματικής Παραλαβής των σχολείων συστήνονται τριμελείς επιτροπές παραλαβής που αποτελούνται: α) από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του εκάστοτε σχολείου ως πρόεδρος της επιτροπής, β) ένα εργαζόμενο (οργανική θέση) του σχολείου με γνώσεις Πληροφορικής, και γ) από ένα τεχνικό του ΕΑΙΤΥ που θα οριστεί από τον Αναθέτοντα. Οι δύο πρώτοι θα παραβρίσκονται φυσικά κατά την διαδικασία παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού. Καθήκον τους αποτελεί η βεβαίωση της σωστής ποιοτικά και ποσοτικά παράδοσης του εξοπλισμού, η συμπλήρωση των σχετικών πρακτικών παραλαβής και η αποστολή τους στο ΕΑΙΤΥ όπου ο τεχνικός του τελευταίου θα κάνει απομακρυσμένα τους σχετικούς ελέγχους ποιοτικής και ποσοτικής τμηματική παραλαβής. Η Επιτροπή Τμηματικής Παραλαβής για να βρίσκεται σε απαρτία θα πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον ο πρόεδρος και ένα από τα δύο μέλη της.

3. Ποσοτική/Προσωρινή παραλαβή συνολικά για όλο το έργο θα γίνει εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία όλες οι τμηματικές παραλαβές.

4. Οριστική Παραλαβή θα γίνει εφόσον πραγματοποιηθεί η Ποσοτική/Προσωρινή παραλαβή, και μετά από 30 ημέρες αδιάλλειπτης και καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος. Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει να την αποκαταστήσει σύμφωνα με τους όρους και τους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται από την εγγύηση καλής λειτουργίας που θα ισχύει μετά την παραλαβή του έργου, σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος των 30 ημερών υπολογίζεται από την ημέρα αποκατάστασης της βλάβης.

5. Η ποσοτική προσωρινή και οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από τεχνικούς που θα οριστούν από τον Αναθέτοντα.

6. Το ΕΑΙΤΥ θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στο εξοπλισμό για να πιστοποιεί την πιστότητα ως προς τις προδιαγραφές, και θα ελέγχει την καλή εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.

7. Ο κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστο τριάντα έξι (36) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου.

8. Σε περίπτωση που κάποιος από τους οικονομικούς φορείς τεκμηριωμένα προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης αυτή θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.

9. Για την καλή λειτουργία του έργου, μετά την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει:

α) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του προμηθευόμενου εξοπλισμού, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού του έργου (που του κατακυρώθηκε) χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος τριάντα έξι (36) μήνες από την Οριστική Παραλαβή του έργου.

α) Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας των υπηρεσιών, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών του έργου (που του κατακυρώθηκε) χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος ίσο με τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών.

10. Ο οικονομικός φορέας φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισμού.

### Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών.

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού, τότε ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος.

3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο οικονομικός φορέας αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.

5. Επίσης, ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

### Υποχρεώσεις - Ευθύνες Ανάδοχου Οικονομικού Φορέα

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στο ΕΑΙΤΥ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο ΕΑΙΤΥ, το οποίο και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

2. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΕΑΙΤΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΕΑΙΤΥ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΕΑΙΤΥ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΕΑΙΤΥ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΕΑΙΤΥ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΕΑΙΤΥ ή του Φορέα.

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με το ΕΑΙΤΥ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΕΑΙΤΥ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

10. Το ΕΑΙΤΥ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Το ΕΑΙΤΥ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

11. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του.

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΕΑΙΤΥ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΕΑΙΤΥ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

13.	Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

14.	Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις.

15. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συστήματος κατά την περίοδο της εγγύησης. Οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Πίνακες Συμμόρφωσης (ΠΣ)).

16. Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συστήματος μετά την περίοδο εγγύησης καθορίζεται στους όρους τεχνικής υποστήριξης και στα σχετικά άρθρα της σύμβασης αγοράς, όπου θα τεθούν και οι σχετικές ποινικές ρήτρες.

17. Εάν κατά την περίοδο παροχής των υπηρεσιών του έργου αλλάξει το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται μια εκπαιδευτική/διοικητική μονάδα που συμμετέχει στο έργο, δηλαδή απαιτηθεί να συνδεθεί στο ΠΣΔ μέσω κάποιο άλλου ευρυζωνικού δικτύου (π.χ. μέσω των οπτικών ή ασύρματων ΜΑΝ που υλοποιούνται στα πλαίσια των Προσκλήσεων 93 και 105 του ΕΠ ΚτΠ), τότε η υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης καθώς και ο τερματικός εξοπλισμός που έχουν εγκατασταθεί στην εκπαιδευτική/διοικητική μονάδα από το παρόν έργο, θα μεταφερθεί σε άλλη μονάδα, με ευθύνη και επιβάρυνση του Αναδόχου. Επίσης, η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί και σε περίπτωση μετεγκατάστασης της μονάδας ή κατάργησής της, και το κόστος και οι εργασίες θα γίνουν με ευθύνη και επιβάρυνση του Αναδόχου. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών/διοικητικών μονάδων για τις οποίες είναι πιθανό να συμβεί κάποιο από τα παραπάνω δεν ξεπερνάει το 30% του συνόλου των μονάδων που θα συμμετέχουν στο παρόν έργο.

### Υπεργολαβίες

1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΕΑΙΤΥ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΑΙΤΥ.

2. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

### Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΑΙΤΥ και του Φορέα.

Ειδικότερα:

1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

2. Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το ΕΑΙΤΥ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

5. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, το ΕΑΙΤΥ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί.

### Πνευματικά δικαιώματα

1. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΑΙΤΥ και του Κυρίου του Έργου, που μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΕΑΙΤΥ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο ΕΑΙΤΥ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση/διαχείρισή τους.

### Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

1. Ο Ανάδοχος και το ΕΑΙΤΥ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

3. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σύνταξη Τεχνικής Προσφοράς

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την μορφή και περιεχόμενο όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

### Μέρος Α. Γενική Περιγραφή

Περιγραφή προσφερόμενης λύσης

Περιγράφεται η προσφερόμενη λύση από τον οικονομικό φορέα.

Ειδικότερα, θα πρέπει να δοθεί περιγραφή:

Των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Του προσφερόμενου συνοδευτικού εξοπλισμού.

### Μέρος Β. Προσφερόμενος Εξοπλισμός & Υπηρεσίες

Πίνακας προσφερομένου εξοπλισμού και υπηρεσιών

Καταγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες από τον οικονομικό φορέα σε μορφή πίνακα, όπως καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών).

Η καταγραφή θα πρέπει να γίνει:

Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες:

Στην περίπτωση που προσφέρεται τυποποιημένη υπηρεσία τρίτης εταιρείας, αναφέρεται το όνομα της εταιρείας αυτής, ο τυχόν κωδικός της υπηρεσίας και η περιγραφή της. Στην περίπτωση που η προσφερόμενη υπηρεσία παρέχεται από τον οικονομικό φορέα, αναγράφεται το όνομα του, ο τυχόν κωδικός που έχει δοθεί στην υπηρεσία και η περιγραφή της.

Με την προαιρετική αναφορά σχολίων (τυπικά έως 30 λέξεων) για την καλύτερη περιγραφή της υπηρεσίας.

Με την σαφή αναφορά του πλήθους σημείων στα οποία προσφέρεται κάθε υπηρεσία, με βάση τα ζητούμενα στη στήλη «Ποσότητα» του Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Για τον προσφερόμενο εξοπλισμό:

Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε αντικειμένου.

Με την αναφορά των κωδικών προϊόντων των κατασκευαστικών οίκων του εξοπλισμού  ώστε να προσδιορίζεται μονοσήμαντα ο προσφερόμενος εξοπλισμός (στην περίπτωση «αρθρωτού» εξοπλισμού δηλ. όπου παρέχεται από τον κατασκευαστή η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών διαφορετικών διαρθρώσεων, καταγράφεται ξεχωριστά κάθε επιμέρους τμήμα του, με την αναγραφή όλων των επιμέρους κωδικών προϊόντων του κατασκευαστή).

Με την προαιρετική αναφορά σχολίων (τυπικά έως 30 λέξεων) για την καλύτερη περιγραφή του εξοπλισμού.

Με την σαφή αναφορά της ποσότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού ανά αντικείμενο (σε τεμάχια), με βάση τα ζητούμενα στη στήλη «Ποσότητα» του Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

Παρατηρήσεις:

1. Στον πίνακα που θα συνταχθεί από τον προσφέροντα θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα αντικείμενα/υπηρεσίες που αναγράφει ο Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Είναι αποδεκτό (και επιθυμητό) τα αντικείμενα αυτά να αναλυθούν σε περισσότερες σειρές με επιμέρους αντικείμενα/υπηρεσίες αν αυτό είναι δυνατό (με επιμέρους κωδικούς κατασκευαστή).

2. Στην περίπτωση που δεν προσφέρεται κάποιο από τα αντικείμενα που αναφέρει ο Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (π.χ. γιατί η λειτουργικότητά του καλύπτεται από άλλο αντικείμενο σύμφωνα με τον οικονομικό φορέα) θα αναγραφεί στην στήλη «Ποσότητα» η τιμή ‘0’.

3. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) με τον οποίο πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος με μόνη διαφορά την έλλειψη όλων των στοιχείων κόστους.

Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία των προσφερόμενων υπηρεσιών και του εξοπλισμού με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του έργου, θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα οι Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών, όπως ακριβώς καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Με την συμπλήρωση των αντίστοιχων Πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών, καταγράφονται από τον προσφέροντα:

- Η συμφωνία με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και υπηρεσιών, οι οποίες καταγράφονται σαφώς στην προκήρυξη.

- Επιπλέον στοιχεία, που τεκμηριώνουν την υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών από τον προσφερόμενο εξοπλισμό και υπηρεσίες, μπορεί να συμπληρωθούν κατά την κρίση του οικονομικού φορέα. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά την κρίση του να επεκτείνει τον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών (μόνο προσθέτοντας επιπλέον σειρές στον πίνακα).

Στην στήλη «Απάντηση Οικονομικού Φορέα» θα καταγραφεί ‘ΝΑΙ’, ‘ΟΧΙ’, ή ‘ΥΠΕΡ’ (αντιστοιχώντας σε κάλυψη, μη κάλυψη, και υπερκάλυψη), και στην στήλη «Παραπομπές & Σχόλια» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, που θα παρατεθούν στο Παράρτημα ‘Τεχνικά φυλλάδια - Αναφορές’ της προσφοράς.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες  (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κλπ).

Στην στήλη «Παραπομπές & Σχόλια» ο οικονομικός φορέας μπορεί επίσης κατά την κρίση του να καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια για την κάλυψη της προδιαγραφής (τυπικά έως 20 λέξεις).

Αντίστοιχα στο Τεχνικό Φυλλάδιο ή Αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει την συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. ΤΧ 1.1.4).

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους οικονομικούς φορείς στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης.

Πίνακες Συμμόρφωσης

1. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει τους Πίνακες Συμμόρφωσης, όπως ακριβώς καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Στους Πίνακες Συμμόρφωσης ο οικονομικός φορέας τεκμηριώνει:

Τη συμφωνία των προσφερόμενων υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του έργου.

Τη μεθολογία υλοποίησης του έργου και ειδικότερα:

Τον τρόπο προσέγγισης της υλοποίησης του έργου μέσω του σχεδίου υλοποίησης που θα καταθέσει και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα καταθέσει.

Την μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας κατά την υλοποίηση του έργου.

2. Στην στήλη «Απάντηση Οικονομικού Φορέα» θα καταγραφεί ‘ΝΑΙ’, ‘ΟΧΙ’, ή ‘ΥΠΕΡ’ (αντιστοιχώντας σε κάλυψη, μη κάλυψη, και υπερκάλυψη), και στην στήλη «Παραπομπές & Σχόλια» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχη Τεχνική Αναφορά όπου θα υπάρχει π.χ. αναλυτική τεχνική περιγραφή διαδικασιών συντήρησης και υποστήριξης ή σχέδιο υλοποίησης ή σχέδιο διασφάλισης ποιότητας της υλοποίησης ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κλπ. Οι τεχνικές αναφορές αυτές θα παρατεθούν στο Παράρτημα ‘Τεχνικά φυλλάδια - Αναφορές’ της προσφοράς.

3. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες  (π.χ. Τεχνική Αναφορά 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κλπ).

4. Στην στήλη «Παραπομπές & Σχόλια» ο οικονομικός φορέας μπορεί επίσης κατά την κρίση του να καταγράψει προαιρετικά τυχόν σχόλια για την κάλυψη της απαίτησης (τυπικά έως 20 λέξεις).

5. Αντίστοιχα στην Τεχνική Αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει την συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Σ 1.1).

6. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους οικονομικούς φορείς στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης.

Παράρτημα «Τεχνικά Φυλλάδια – Αναφορές»

1. Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση του έργου σε μορφή αυτόνομων τευχών για κάθε επιμέρους αντικείμενο ή παρεχόμενη υπηρεσία του διαγωνισμού.

2. Το παράρτημα αποτελείται από αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή της μεθοδολογίας υλοποίησης ή της τεχνικής υποστήριξης ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κ.λ.π., που κατά την κρίση του οικονομικού φορέα τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Τεχνικών Χαρακτηριστικών ή Συμμόρφωσης.

3. Στην αρχή του Παραρτήματος «Τεχνικά Φυλλάδια – Αναφορές» καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων φυλλαδίων ή τεχνικών αναφορών που περιλαμβάνονται καθώς και η αρίθμηση τους.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την απόφαση κυρίως με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια/αναφορές. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρουν οι οικονομικοί φορείς.

Σύνταξη Οικονομικής προσφοράς

1. Για κάθε επιμέρους προϊόν (υλικό - λογικό) και υπηρεσία πρέπει να δοθεί τμηματική προσφορά με την αναφορά ξεχωριστής τιμής για κάθε τεμάχιο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του προϊόντος ή υπηρεσίας είναι μηδενικό όπου και πάλι αναγράφεται στην προσφορά.

2. Tυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.

3. Το κόστος όλων των λοιπών υπηρεσιών (εγγύησης, μεταφοράς στο σημείο παράδοσης κλπ) εκτός του κόστους εγκατάστασης για τον εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος προμήθειας του εξοπλισμού. Έτσι η τιμή προσφοράς για κάθε τεμάχιο κάθε αντικειμένου θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος προμήθειας με τους προδιαγεγραμμένους όρους εγγύησης, και στα προβλεπόμενα σημεία παράδοσης. Το κόστος εγκατάστασης θα αναγράφεται χωριστά για κάθε αντικείμενο.

4. Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.

5. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει την μορφή πίνακα ίδιου ακριβώς με τον πίνακα ‘Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς’ όπως καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (ο οικονομικός φορέας μπορεί μονο να προσθέσει επιπλέον σειρές για να αναλύσει καλύτερα τον προσφερόμενο εξοπλισμό/υπηρεσίες, όπως ισχύει και στον Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών).

Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας με τον Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων.

6. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

7. Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς προϊόντων και τις περιγραφές προϊόντων της προσφορά τους, τόσο στην σύμβαση, στην διακίνηση και στην τιμολόγηση.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέθοδος Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λ, το οποίο προκύπτει από τον τύπο:

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki)

όπου:

Βmax 	η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi	η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i.

Kmin 	το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi	το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i.

Λi	το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Αναλυτικότερα:

(a) 	Κi = Συνολικό Κόστος (Υλοποίησης και Παροχής Υπηρεσιών, Προμήθειας Εξοπλισμού, Εγκατάστασης & Υποστήριξής του στα πλαίσια της εγγύησης) της προσφοράς i.

(b) 	Bi = ((σi * βi.j), δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των συντελεστών βάρους (σi) κάθε Ομάδας κριτηρίων, με τους συντελεστές βάρους (βi.j) των επιμέρους κριτηρίων κάθε Ομάδας. Οι συντελεστές βάρους των Ομάδων κριτηρίων (σi) και οι συντελεστές βάρους των επιμέρους κριτηρίων (βi.j) δίνονται παρακάτω (Πίνακας 1, παρ. C.2).

2. Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία αυτή είναι 100 όταν η προσφορά καλύπτει ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές, αυξάνεται έως 120 όταν η προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και μειώνεται έως 80 όταν η προφορά δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις τις τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των Ομάδων είναι το γινόμενο των συντελεστών βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων επί την βαθμολογία του κριτηρίου της Ομάδας. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς, με βαση τον παραπάνω τύπο (b), είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων των Ομάδων.

Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις Ομάδες Κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές βάρους (σi), και τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης κάθε Ομάδας, με τους αντίστοιχους συντελεστές βάρους (βi.j).

Όλα τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βάρους δίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

| Α/Α (i,j) | Κριτήριο | Επιμέρους κριτήριο | Συντελ. Βάρους (βi.j) | Συντελ. Βάρους (σi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ομάδα 1 |
| 1.1 | Κάλυψη προδιαγραφών για τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN | 3% | 80% |
| 1.2 |  | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN | 24% |  |
| 1.3 |  | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN μαζί με ADSL modem | 1% |  |
| 1.4 |  | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN μαζί με ADSL modem | 19% |  |
| 1.5 |  | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή PSTN | 3% |  |
| 1.6 |  | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή ISDN | 22% |  |
| 1.7 |  | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) dual Ethernet | 15% |  |
| 1.8 |  | VoIP Terminal Adaptor | 3% |  |
| 1.9 |  | Διασύνδεση ADSL δικτύου παρόχου με το ΠΣΔ | 10% |  |
| 2 | Ομάδα 2 |
| 2.1 | Κάλυψη απαιτήσεων για τις υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης του εξοπλισμού | Υπηρεσίες Εγγύησης του Εξοπλισμού | 60% | 11% |
| 2.2 |  | Ποιότητα μηχανισμού και διαδικασιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης | 40% |  |
| 3 | Ομάδα 3 |
| 3.1 | Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου | Μεθοδολογία προσέγγισης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης | 70% | 9% |
| 3.2 |  | Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας υλοποίησης | 30% |  |

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης και Συντελεστές Βάρους

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση το μεγαλύτερο Λ.

Παρατηρήσεις:

Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή  μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του οικονομικού φορέα οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση.

Επίσης, η τεχνική αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή, μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμή (δοκιμές) επίδειξης  ή / και δοκιμή (δοκιμές) επιδόσεων, που και αυτή (αυτές) λαμβάνεται υπ’ όψη κατά την βαθμολόγηση. Ανεπιτυχή αποτελέσματα κατά την δοκιμή επίδειξης ή τη δοκιμή επίδοσης αποτελούν κριτήριο για τη δυσμενή βαθμολογία της προσφοράς από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή ακόμη και λόγο πλήρους απόρριψής της κατά την ελεύθερη κρίση της.

Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσο Λ, θεωρούνται ως ίσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Αναλυτικά το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού παρουσιάζεται σε πίνακες στα αντίστοιχα παραρτήματα:

- Στον Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών καταγράφονται τα είδη (εξοπλισμός και υπηρεσίες) στις ποσότητες που απαιτούνται.

- Στούς Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω:

- Αποτελεί ισχυρή απαίτηση η πλήρης και απρόσκοπτη συμβατότητα του υπό προμήθεια εξοπλισμού (υλικό-λογισμικό) με την ήδη εγκατεστημένη υποδομή του Σχολικού Δικτύου στο οποίο θα διασυνδεθούν τα σχολεία. O εξοπλισμός αυτός αποτελείται σήμερα από συγκεντρωτές ADSL πρόσβασης CISCO 7300 και CISCO 7400.

- Το σύνολο του ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το σήμα CE και να είναι πιστοποιημένο κατά ISO.

- Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των απαραίτητων καλωδίων για τις προβλεπόμενες συνδέσεις.

Τεχνική περιγραφή του έργου

Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή ADSL πρόσβασης σε 477 σχολεία στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας, προκειμένου αυτά να αποκτήσουν την δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Αναλυτικότερα, στα σχολεία τα οποία ήδη διαθέτουν PSTN ή ISDN σύνδεση πρόκειται να εγκατασταθεί ADSL γραμμή παρέχοντας ADSL πρόσβαση στο ΠΣΔ με ταχύτητα 1024 Kbps στην ροή καθόδου (downstream) και 256 Kbps στην ροή ανόδου (upstream).

Η ADSL πρόσβαση των σχολείων στο ΠΣΔ θα γίνει με χρήση τερματικού εξοπλισμού (ADSL CPE) των οποίων η προμήθεια γίνεται με την παρούσα διακήρυξη. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει έναν ADSL δρομολογητή (CPE) ο οποίος θα δρομολογεί την κίνηση από το σχολείο προς το δίκτυο διανομής του ΠΣΔ.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η τυπική αρχιτεκτονική δικτύωσης μιας σχολικής μονάδας:

Σχετικά με τον τρόπο τερματισμού των ADSL συνδέσεων αυτών στο ΠΣΔ, το ΠΣΔ διαθέτει εξοπλισμό συγκέντρωσης ADSL συνδέσεων. Η διασύνδεση μεταξύ του ADSL δικτύου του Αναδόχου και των κόμβων Πάτρας και Αθήνας του ΠΣΔ αποτελεί μέρος του παρόντος έργου. Οι απαιτήσεις για την διασύνδεση περιγράφονται παρακάτω.

Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των προδιαγραφών του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που ζητούνται στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης. Αναλυτικά οι προδιαγραφές που ζητείται να καλύπτουν οι προσφορές των υποψήφιων Αναδόχων αναγράφονται στους αντίστοιχους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ, Παράρτημα ΙΙ).

### Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN

Αφορά την παροχή ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN, σε ρυθμούς μετάδοσης 1024 Kbps (downstream) / 256 Kbps (upstream). Στις σχολικές μονάδες που θα εγκατασταθεί τέτοιου τύπου τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα, πρόκειται να εγκατασταθεί και τερματικός εξοπλισμός ADSL (CPE) για γραμμή PSTN.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN δίνονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών 1 (Παράρτημα ΙΙ).

### Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN

Αφορά την παροχή ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN, σε ρυθμούς μετάδοσης 1024 Kbps (downstream) / 256 Kbps (upstream). Στις σχολικές μονάδες που θα εγκατασταθεί τέτοιου τύπου τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα, πρόκειται να εγκατασταθεί και τερματικός εξοπλισμός ADSL (CPE) για γραμμή ISDN.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN δίνονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών 2 (Παράρτημα ΙΙ).

### Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN μαζί με ADSL modem

Αφορά την παροχή ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN, σε ρυθμούς μετάδοσης 1024 Kbps (downstream) / 256 Kbps (upstream), και θα περιλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση του αντίστοιχου ADSL modem το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τερματικό εξοπλισμό ADSL dual Ethernet, αφού πρώτα τεθεί το modem σε κατάσταση bridging mode.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN καθώς και αυτά του ADSL modem δίνονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών 3 (Παράρτημα ΙΙ).

### Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN μαζί με ADSL modem

Αφορά την παροχή ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN, σε ρυθμούς μετάδοσης 1024 Kbps (downstream) / 256 Kbps (upstream), και θα περιλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση του αντίστοιχου ADSL modem το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τερματικό εξοπλισμό ADSL dual Ethernet, αφού πρώτα τεθεί το modem σε κατάσταση bridging mode.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN καθώς και αυτά του ADSL modem δίνονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών 4 (Παράρτημα ΙΙ).

### Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή PSTN

Απαιτείται η προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (ADSL δρομολογητή) για γραμμή PSTN, ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στις σχολικές μονάδες που θα προμηθευτούν γραμμή ADSL over PSTN. Ο συγκεκριμένος τερματικός εξοπλισμός θα παρέχει την δυνατότητα για ευρυζωνική πρόσβαση στις τηλεματικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΠΣΔ καθώς και σε πληθώρα νέων χαρακτηριστικών που πρόκειται να υποστηριχτούν από το ΠΣΔ (π.χ. IPv6).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ADSL δρομολογητή για γραμμή PSTN δίνονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών 5 (Παράρτημα ΙΙ).

### Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή ISDN

Απαιτείται η προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (ADSL δρομολογητή) για γραμμή ISDN, ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στις σχολικές μονάδες που θα προμηθευτούν γραμμή ADSL over ISDN. Ο συγκεκριμένος τερματικός εξοπλισμός θα παρέχει την δυνατότητα για ευρυζωνική πρόσβαση στις τηλεματικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΠΣΔ καθώς και σε πληθώρα νέων χαρακτηριστικών που πρόκειται να υποστηριχτούν από το ΠΣΔ (π.χ. IPv6).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ADSL δρομολογητή για γραμμή ISDN δίνονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών 6 (Παράρτημα ΙΙ).

### Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) dual Ethernet

Απαιτείται η προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (ADSL δρομολογητή) με dual Ethernet ο οποίος θα έχει την δυνατότητα για τερματισμό PPPoE συνδέσεων. Ο δρομολογητής αυτός πρόκειται να εγκατασταθεί στις σχολικές μονάδες που θα προμηθευτούν γραμμή ADSL over PSTN ή ISDN μαζί με το αντίστοιχο modem. Ο συγκεκριμένος τερματικός εξοπλισμός θα παρέχει την δυνατότητα για ευρυζωνική πρόσβαση στις τηλεματικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΠΣΔ καθώς και σε πληθώρα νέων χαρακτηριστικών που πρόκειται να υποστηριχτούν από το ΠΣΔ (π.χ. IPv6).

Μελλοντικά, οι σχολικές μονάδες που θα προμηθευτούν το συγκεκριμένο δρομολογητή, πρόκειται να συνδεθούν μέσω τεχνολογίας Ethernet με τα Ασύρματα Δίκτυα ή Οπτικά MAN που υλοποιούν ΟΤΑ στα πλαίσια των Προσκλήσεων 105 και 93 του ΕΠ ΚτΠ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ADSL dual Ethernet δρομολογητή δίνονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών 7 (Παράρτημα ΙΙ).

### VoIP Terminal Adaptor

Σε περιορισμένο πλήθος σχολείων θα εγκατασταθεί VoIP Analog Terminal Adaptor (ΑΤΑ) για σύνδεση 2 τηλεφωνικών συσκευών. Μέσω του συγκεκριμένου adaptor θα είναι δυνατή η voice επικοινωνία πάνω από το IP δίκτυο του ΠΣΔ με χρήση απλών τηλεφωνικών συσκευών. Πρόκειται για πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας VoIP στα σχολεία.

Τα χαρακτηριστικά για τους VoIP terminal adaptors δίνονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών 8 (Παράρτημα ΙΙ).

### Διασύνδεση ADSL δικτύου παρόχου με το ΠΣΔ

Για τον τερματισμό των ADSL συνδέσεων στο ΠΣΔ, το ΠΣΔ διαθέτει εξοπλισμό συγκέντρωσης ADSL συνδέσεων. Πρόκειται για συγκεντρωτές ευρυζωνικής πρόσβασης (broadband access concentrators) οι οποίοι λειτουργούν ως L2TP Network Servers (LNS). Οι συσκευές αυτές είναι της σειράς 7400 και 7300 της κατασκευάστριας εταιρίας Cisco Systems και έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στους Κύριους Κόμβους του ΠΣΔ.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, απαιτείται από τον ανάδοχο να τερματίσει τις ADSL συνδέσεις στους LNS του ΠΣΔ που φιλοξενούνται στους κόμβους Πάτρας και Αθήνας. Ο τερματισμός των ADSL συνδέσεων στο ΠΣΔ θα γίνει μέσω της διασύνδεσης των LNS του ΠΣΔ με τους αντίστοιχους Broadband Access Servers (BRAS) του Αναδόχου οι οποίοι θα λειτουργούν ως L2TP Access Concentrators (LAC). Για κάθε σχολείο θα δημιουργηθεί από το ΠΣΔ ένα account του οποίου το username θα είναι της μορφής <user>@sch.gr ώστε με χρήση του επιθέματος @sch.gr οι LAC του Αναδόχου να μπορούν να προωθούν την σύνδεση στους LNS του ΠΣΔ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα username της μορφής «<user>%sch.gr@<domain name παρόχου>» το οποίο θα προωθείται στο ΠΣΔ κατά προτίμηση χωρίς το «@<domain name παρόχου>».

Οι διευθύνσεις όπου είναι εγκατεστημένοι οι κόμβοι Πάτρας και Αθήνας, και ο τύπος/τεχνολογία διασύνδεσης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Το κριτήριο βάσει του οποίου η ADSL σύνδεση ενός σχολείου θα τερματίζει στον LNS Πάτρας ή Αθήνας θα είναι ο Νομός στον οποίο ανήκει το σχολείο. Η αντιστοιχία Νομών με τους LNS καθορίζεται επίσης στον παρακάτω πίνακα*.

| LNS ΠΣΔ | Σημείο Εγκατάστασης | Νομοί που θα προωθούνται | Τύπος/τεχνολογία διασύνδεσης |
| --- | --- | --- | --- |
| Πάτρας | ΟΤΕ Πάτρας (Πέλοπας) Πλ. Γεωργίου 44, 3ος όροφος | Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας | ATM/E3 (ηλεκτρική) |
| Αθήνας | ΟΤΕ Αθήνας (Κωλέττη) Εμμ. Μπενάκη 47 & Κωλέττη, 1ος όροφος | Φωκίδας | ATM/E1 (ηλεκτρική) |

* Σημειώνεται ότι ο τρόπος καθορισμού των νομών έχει γίνει βάσει της αρχιτεκτονικής του Δικτύου Διανομής του ΠΣΔ, τον τρόπο δρομολόγησης επιπέδου IP και τον τρόπο κατανομής των σημείων παροχής των τηλεματικών υπηρεσιών του ΠΣΔ προς τα σχολεία.

Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού & Υπηρεσιών

| Α/Α | Προϊόν/Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Περιγραφή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN |  |  |  | 28 |
| 2 | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN |  |  |  | 262 |
| 3 | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN μαζί με ADSL modem |  |  |  | 2 |
| 4 | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN μαζί με ADSL modem |  |  |  | 185 |
| 5 | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή PSTN |  |  |  | 28 |
| 6 | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή ISDN |  |  |  | 262 |
| 7 | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) dual Ethernet |  |  |  | 187 |
| 8 | VoIP Terminal Adaptor |  |  |  | 100 |
| 9 | Διασύνδεση ADSL δικτύου παρόχου με το ΠΣΔ |  |  |  | 1 |

Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης

## Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ)

ΠΤΧ 1: Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εγκατάσταση και παροχή ADSL πρόσβασης |
| ΤΧ 1.1 | Ενεργοποίηση ADSL γραμμής πάνω από υπάρχουσα PSTN γραμμή | NAI |  |  |
| ΤΧ 1.2 | Ταχύτητα προς την κατεύθυνση καθόδου (downstream) | ≥ 1024 Kbps |  |  |
| ΤΧ 1.3 | Ταχύτητα προς την κατεύθυνση ανόδου (upstream) | ≥ 256 Kbps |  |  |
| ΤΧ 1.4 | Πάγια μηνιαία χρέωση, χωρίς περιορισμούς στη διακίνηση δεδομένων (flat rate) | NAI |  |  |
| ΤΧ 1.5 | Όγκος μεταφοράς δεδομένων απεριόριστος | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 1.6 | Παροχή φίλτρου διαχωρισμού φάσματος | ΝΑΙ |  |  |

ΠΤΧ 2: Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εγκατάσταση και παροχή ADSL πρόσβασης |
| ΤΧ 2.1 | Ενεργοποίηση ADSL γραμμής πάνω από υπάρχουσα ISDN γραμμή | NAI |  |  |
| ΤΧ 2.2 | Ταχύτητα προς την κατεύθυνση καθόδου (downstream) | ≥ 1024 Kbps |  |  |
| ΤΧ 2.3 | Ταχύτητα προς την κατεύθυνση ανόδου (upstream) | ≥ 256 Kbps |  |  |
| ΤΧ 2.4 | Πάγια μηνιαία χρέωση, χωρίς περιορισμούς στη διακίνηση δεδομένων (flat rate) | NAI |  |  |
| ΤΧ 2.5 | Όγκος μεταφοράς δεδομένων απεριόριστος | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 2.6 | Παροχή φίλτρου διαχωρισμού φάσματος | ΝΑΙ |  |  |

ΠΤΧ 3: Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN μαζί με ADSL modem

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εγκατάσταση και παροχή ADSL πρόσβασης |
| ΤΧ 3.1 | Ενεργοποίηση ADSL γραμμής πάνω από υπάρχουσα PSTN γραμμή | NAI |  |  |
| ΤΧ 3.2 | Ταχύτητα προς την κατεύθυνση καθόδου (downstream) | ≥ 1024 Kbps |  |  |
| ΤΧ 3.3 | Ταχύτητα προς την κατεύθυνση ανόδου (upstream) | ≥ 256 Kbps |  |  |
| ΤΧ 3.4 | Πάγια μηνιαία χρέωση, χωρίς περιορισμούς στη διακίνηση δεδομένων (flat rate) | NAI |  |  |
| ΤΧ 3.5 | Όγκος μεταφοράς δεδομένων απεριόριστος | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 3.6 | Παροχή φίλτρου διαχωρισμού φάσματος | ΝΑΙ |  |  |
| ADSL Modem |
| ΤΧ 3.7 | Θύρα ADSL over PSTN (ITU G.992.1 Annex A) με RJ-11 connector. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-11 καλώδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 3.8 | Θύρα FastEthernet (IEEE 802.3 10BaseT / IEEE 802.3u 100BaseTX). Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP Cat 5e για την σύνδεση με τον δρομολογητή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 3.9 | Υποστήριξη λειτουργίας bridging | NAI |  |  |

ΠΤΧ 4: Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN μαζί με ADSL modem

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εγκατάσταση και παροχή ADSL πρόσβασης |
| ΤΧ 4.1 | Ενεργοποίηση ADSL γραμμής πάνω από υπάρχουσα ISDN γραμμή | NAI |  |  |
| ΤΧ 4.2 | Ταχύτητα προς την κατεύθυνση καθόδου (downstream) | ≥ 1024 Kbps |  |  |
| ΤΧ 4.3 | Ταχύτητα προς την κατεύθυνση ανόδου (upstream) | ≥ 256 Kbps |  |  |
| ΤΧ 4.4 | Πάγια μηνιαία χρέωση, χωρίς περιορισμούς στη διακίνηση δεδομένων (flat rate) | NAI |  |  |
| ΤΧ 4.5 | Όγκος μεταφοράς δεδομένων απεριόριστος | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 4.6 | Παροχή φίλτρου διαχωρισμού φάσματος | ΝΑΙ |  |  |
| ADSL Modem |
| ΤΧ 4.7 | Θύρα ADSL over ISDN (ITU G.992.1 Annex B) με RJ-11 connector. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-11 καλώδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 4.8 | Θύρα FastEthernet (IEEE 802.3 10BaseT / IEEE 802.3u 100BaseTX). Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP Cat 5e για την σύνδεση με το δρομολογητή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 4.9 | Υποστήριξη λειτουργίας bridging | NAI |  |  |

ΠΤΧ 5: Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή PSTN

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τερματικός εξοπλισμός (CPE) ADSL σε μορφή router για σύνδεση με ADSL over PSTN γραμμή. |
| ΤΧ 5.1 | Θύρα ADSL over PSTN (ITU G.992.1 Annex A) με RJ-11 connector. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-11 καλώδιο. | ≥ 1 |  |  |
| ΤΧ 5.2 Υποστήριξη για την θύρα ADSL: |
| ΤΧ 5.2.1 | Υποστήριξη ADSL2 (ITU G.992.3) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.2.2 | Υποστήριξη ADSL2+ (ITU G.992.5) |  |  |  |
| ΤΧ 5.2.3 | Υποστήριξη dying gasp (ITU-T G.991.2 power status) |  |  |  |
| ΤΧ 5.3 | Θύρες (IP routing) FastEthernet (IEEE 802.3 10BaseT / IEEE 802.3u 100BaseTX). Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP Cat 5e για την σύνδεση με το LAN. | ≥ 1 |  |  |
| ΤΧ 5.4 Υποστήριξη για την θύρα FastEthernet: |
| ΤΧ 5.4.1 | Αυτόματη ανίχνευση ταχύτητας (10/100 Mbps automatic speed detection) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.4.2 | Διαπραγμάτευση αμφίδρομης / μονόδρομης επικοινωνίας (automatic duplex negotiation) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.4.3 | Υποστήριξη IEEE 802.1Q VLAN tagging | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.5 | Θύρα για τοπική διαχείριση (Configuration & Management) μέσω υπολογιστή άμεσα συνδεόμενου στον δρομολογητή. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κατάλληλο καλώδιο για την σύνδεση με τον τοπικό υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.6 Μνήμη: |
| ΤΧ 5.6.1 | Μνήμη RAM επαρκούς μεγέθους για την υποστήριξη των ζητούμενων λειτουργιών | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
| ΤΧ 5.6.2 | Μνήμη Flash επαρκούς μέγεθος για αποθήκευση λειτουργικού συστήματος και αρχείου ρυθμίσεων | NAI (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
| ΤΧ 5.6.3 | Να διευκρινιστεί αν η προσφερόμνη μνήμη RAM και Flash είναι η μέγιστη υποστηριζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.7 Υποστήριξη πρωτοκόλλου PPP: |
| ΤΧ 5.7.1 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου PPP (συμμόρφωση με το RFC 1661) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.7.2 | Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – PPPoE (συμμόρφωση με το RFC 2516) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.7.3 | Υποστήριξη PPP πάνω από ATM AL5 (συμμόρφωση με το RFC 2364) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.7.4 | Υποστήριξη Compression Control Protocol – CCP (συμμόρφωση με το RFC 1962) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.7.5 | Υποστήριξη IPCP (συμμόρφωση με τα RFC 1332, 1877) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.7.6 | Υποστήριξη PAP / CHAP (συμμόρφωση με τα RFC 1334, 1994) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.7.7 | Υποστήριξη MS-CHAPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2759) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.7.8 | Υποστήριξη LCP Extensions (συμμόρφωση με το RFC 1570) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.7.9 | Υποστήριξη Multilink PPP (συμμόρφωση με το RFC 1990) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.7.10 | Υποστήριξη Multi-class extension για το Multilink PPP (συμμόρφωση με το RFC 2686) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.7.11 | Υποστήριξη Multiprotocol Encapsulation over AAL5 (συμμόρφωση με το RFC 1483) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8 Υποστήριξη χαρακτηριστικών για το IP: |
| ΤΧ 5.8.1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 815, 919, 922, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.2 | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) και RARP (συμμόρφωση με το RFC 903) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.3 | Υποστήριξη VLSM (συμμόρφωση με το RFC 950) και CIDR (συμμόρφωση με το RFC 1519) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.4 | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792, 1256). Υλοποίηση και των εργαλείων ping και traceroute. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.5 | Υποστήριξη DHCP Server (συμμόρφωση με το RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.6 | Υποστήριξη πολλαπλών IP διευθύνσεων ανά θύρα επικοινωνίας (Secondary IP Addresses) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.8.7 | Υποστήριξη IP over IP Tunnels (συμμόρφωση με το RFC 2003) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.8 | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IP (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.9 | Υποστήριξη του OSPFv2 (συμμόρφωση με τα RFC 2328, 3101) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.10 | Υποστήριξη του RIPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2453) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.11 Υποστήριξη NAT: |
| ΤΧ 5.8.11.1 | Υποστήριξη Network Address Translator (συμμόρφωση με το RFC 3022) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.8.11.2 | Υποστήριξη Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT - NAPT), Bi-directional NAT (οι όροι αναφέρονται στο RFC 2663) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.8.11.3 | Δυνατότητα ΝΑΤ/PAT για επιλεγμένες IP διευθύνσεις, πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και εφαρμογές (protocol numbers) προορισμού | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.8.11.4 | Υποστήριξη Application Level Gateway – ALG τουλάχιστον για τα πρωτόκολλα: ICMP, DNS, FTP, H.323, SIP | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.8.12 | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.8.13 | Υποστήριξη Van Jacobson TCP/IP Header Compression (συμμόρφωση με το RFC 1144) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.8.14 | Υποστήριξη Quality of Service - QoS (συμμόρφωση με τα RFC 2474, 2475, 2597, 2598) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.8.15 | Υποστήριξη για IP Multicast των πρωτοκόλλων IGMP (συμμόρφωση με το RFC 2236), PIM (συμμόρφωση με το RFC 2362) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.9 Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6: |
| ΤΧ 5.9.1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 και αρχιτεκτονικών διευθυνσιοδότησης (συμμόρφωση με τα RFC 2373, 2374, 2460) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.9.2 | Υποστήριξη neighbor discovering, prefix advertisement και ICMPv6 (συμμόρφωση με τα RFC 2461, 2462, 2463) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.9.3 | Υποστήριξη IPv6 πάνω από Ethernet και PPP (συμμόρφωση με τα RFC 2464, 2472) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.9.4 | Υποστήριξη μηχανισμών μετάβασης από IPv6 σε IPv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2766, 2893, 3056) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.9.5 | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IPv6 διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMPv6) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.9.6 | Υποστήριξη static routing (IPv6 static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.9.7 | Υποστήριξη RIPng (συμμόρφωση με το RFC 2080) και OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 2740) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.10 Χαρακτηριστικά διαχείρισης: |
| ΤΧ 5.10.1 | Δυνατότητα διαχείρισης (προστατευμένη με password) τοπικά από την θύρα τοπικής διαχείρισης με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.10.2 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Telnet από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.10.3 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω SSH (υλοποίηση SSHv2 server) από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router (μετά από πιθανή αναβάθμιση μόνο λογισμικού) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.10.4 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω HTTP από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.10.5 Διαχείριση του αρχείου ρυθμίσεων και του λειτουργικού συστήματος: |
| ΤΧ 5.10.5.1 | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |  |  |
| ΤΧ 5.10.5.2 | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα μέσω FTP και TFTP | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.10.6 | LEDs για την παρακολούθηση τουλάχιστον της κατάστασης του δρομολογητή και κατάστασης και κίνησης των θυρών LAN και WAN | NAI |  |  |
| ΤΧ 5.10.7 Υποστήριξη SNMP: |
| ΤΧ 5.10.7.1 | Υποστήριξη SNMPv2 (συμμόρφωση με τα RFC 1904, 1905, 1906) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.10.7.2 | Υποστήριξη MIB για SNMPv2 (συμμόρφωση με το RFC 1907) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.10.7.3 | Yλοποίηση MIB-II (συμμόρφωση με τα RFC 1213, 2011, 2012, 2013) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.10.7.4 | Υλοποίηση Entity MIB version 2 (συμμόρφωση με το RFC 2737) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.10.8 | Υποστήριξη NTP version 3 Client (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.11 | Υποστήριξη τεχνικών Queuing (Weighted Fair Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες, Low Latency Queuing) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 5.12 Yποστήριξη επιπλέν πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών: |
| ΤΧ 5.12.1 | Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών Firewall | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες λειτουργίες και χαρακτηριστικά απόδοσης) |  |  |
| ΤΧ 5.12.2 | Υποστήριξη Intrusion Detection | NAI (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές προστασίας) |  |  |
| ΤΧ 5.12.3 | Υποστήριξη IPSec για secure VPN tunneling (συμμόρφωση με τα RFC 2401, 2402, 2406) |  |  |  |
| ΤΧ 5.13 Άλλα χαρακτηριστικά: |
| ΤΧ 5.13.1 | Συνιστώμενο πλήθος υποστηριζόμενων χρηστών (σταθμών εργασίας του LAN) | ≥ 20 |  |  |
| ΤΧ 5.13.2 | Απόδοση (forwarding performance), για 64 byte packets | ≥ 15.000 pps |  |  |
| ΤΧ 5.13.3 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: 210 – 230 VAC 50-60Hz | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η κατανάλωση σε Watt) |  |  |
| ΤΧ 5.13.4 | Συμβατότητα με προδιαγραφές: Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας Ασφάλειας και προστασίας | (Να αναφερθούν) |  |  |
| ΤΧ 5.13.5 | Διαστάσεις και βάρος | (Να αναφερθούν) |  |  |

ΠΤΧ 6: Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή ISDN

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τερματικός εξοπλισμός (CPE) ADSL σε μορφή router για σύνδεση με ADSL over ISDN γραμμή. |
| ΤΧ 6.1 | Θύρα ADSL over ISDN (ITU G.992.1 Annex B) με RJ-11 connector. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-11 καλώδιο. | ≥ 1 |  |  |
| ΤΧ 6.2 Υποστήριξη για την θύρα ADSL: |
| ΤΧ 6.2.1 | Υποστήριξη ADSL2 (ITU G.992.3) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.2.2 | Υποστήριξη ADSL2+ (ITU G.992.5) |  |  |  |
| ΤΧ 6.2.3 | Υποστήριξη dying gasp (ITU-T G.991.2 power status) |  |  |  |
| ΤΧ 6.3 | Θύρες (IP routing) FastEthernet (IEEE 802.3 10BaseT / IEEE 802.3u 100BaseTX). Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP Cat 5e για την σύνδεση με το LAN. | ≥ 1 |  |  |
| ΤΧ 6.4 Υποστήριξη για την θύρα FastEthernet: |
| ΤΧ 6.4.1 | Αυτόματη ανίχνευση ταχύτητας (10/100 Mbps automatic speed detection) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.4.2 | Διαπραγμάτευση αμφίδρομης / μονόδρομης επικοινωνίας (automatic duplex negotiation) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.4.3 | Υποστήριξη IEEE 802.1Q VLAN tagging | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.5 | Θύρα για τοπική διαχείριση (Configuration & Management) μέσω υπολογιστή άμεσα συνδεόμενου στον δρομολογητή. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κατάλληλο καλώδιο για την σύνδεση με τον τοπικό υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.6 Μνήμη: |
| ΤΧ 6.6.1 | Μνήμη RAM επαρκούς μεγέθους για την υποστήριξη των ζητούμενων λειτουργιών | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
| ΤΧ 6.6.2 | Μνήμη Flash επαρκούς μέγεθος για αποθήκευση λειτουργικού συστήματος και αρχείου ρυθμίσεων | NAI (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
| ΤΧ 6.6.3 | Να διευκρινιστεί αν η προσφερόμνη μνήμη RAM και Flash είναι η μέγιστη υποστηριζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.7 Υποστήριξη πρωτοκόλλου PPP: |
| ΤΧ 6.7.1 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου PPP (συμμόρφωση με το RFC 1661) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.7.2 | Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – PPPoE (συμμόρφωση με το RFC 2516) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.7.3 | Υποστήριξη PPP πάνω από ATM AL5 (συμμόρφωση με το RFC 2364) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.7.4 | Υποστήριξη Compression Control Protocol – CCP (συμμόρφωση με το RFC 1962) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.7.5 | Υποστήριξη IPCP (συμμόρφωση με τα RFC 1332, 1877) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.7.6 | Υποστήριξη PAP / CHAP (συμμόρφωση με τα RFC 1334, 1994) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.7.7 | Υποστήριξη MS-CHAPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2759) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.7.8 | Υποστήριξη LCP Extensions (συμμόρφωση με το RFC 1570) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.7.9 | Υποστήριξη Multilink PPP (συμμόρφωση με το RFC 1990) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.7.10 | Υποστήριξη Multi-class extension για το Multilink PPP (συμμόρφωση με το RFC 2686) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.7.11 | Υποστήριξη Multiprotocol Encapsulation over AAL5 (συμμόρφωση με το RFC 1483) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8 Υποστήριξη χαρακτηριστικών για το IP: |
| ΤΧ 6.8.1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 815, 919, 922, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.2 | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) και RARP (συμμόρφωση με το RFC 903) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.3 | Υποστήριξη VLSM (συμμόρφωση με το RFC 950) και CIDR (συμμόρφωση με το RFC 1519) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.4 | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792, 1256). Υλοποίηση και των εργαλείων ping και traceroute. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.5 | Υποστήριξη DHCP Server (συμμόρφωση με το RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.6 | Υποστήριξη πολλαπλών IP διευθύνσεων ανά θύρα επικοινωνίας (Secondary IP Addresses) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.8.7 | Υποστήριξη IP over IP Tunnels (συμμόρφωση με το RFC 2003) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.8 | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IP (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.9 | Υποστήριξη του OSPFv2 (συμμόρφωση με τα RFC 2328, 3101) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.10 | Υποστήριξη του RIPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2453) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.11 Υποστήριξη NAT: |
| ΤΧ 6.8.11.1 | Υποστήριξη Network Address Translator (συμμόρφωση με το RFC 3022) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.8.11.2 | Υποστήριξη Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT - NAPT), Bi-directional NAT (οι όροι αναφέρονται στο RFC 2663) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.8.11.3 | Δυνατότητα ΝΑΤ/PAT για επιλεγμένες IP διευθύνσεις, πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και εφαρμογές (protocol numbers) προορισμού | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.8.11.4 | Υποστήριξη Application Level Gateway – ALG τουλάχιστον για τα πρωτόκολλα: ICMP, DNS, FTP, H.323, SIP | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.8.12 | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.8.13 | Υποστήριξη Van Jacobson TCP/IP Header Compression (συμμόρφωση με το RFC 1144) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.8.14 | Υποστήριξη Quality of Service - QoS (συμμόρφωση με τα RFC 2474, 2475, 2597, 2598) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.8.15 | Υποστήριξη για IP Multicast των πρωτοκόλλων IGMP (συμμόρφωση με το RFC 2236), PIM (συμμόρφωση με το RFC 2362) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.9 Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6: |
| ΤΧ 6.9.1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 και αρχιτεκτονικών διευθυνσιοδότησης (συμμόρφωση με τα RFC 2373, 2374, 2460) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.9.2 | Υποστήριξη neighbor discovering, prefix advertisement και ICMPv6 (συμμόρφωση με τα RFC 2461, 2462, 2463) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.9.3 | Υποστήριξη IPv6 πάνω από Ethernet και PPP (συμμόρφωση με τα RFC 2464, 2472) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.9.4 | Υποστήριξη μηχανισμών μετάβασης από IPv6 σε IPv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2766, 2893, 3056) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.9.5 | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IPv6 διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMPv6) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.9.6 | Υποστήριξη static routing (IPv6 static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.9.7 | Υποστήριξη RIPng (συμμόρφωση με το RFC 2080) και OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 2740) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.10 Χαρακτηριστικά διαχείρισης: |
| ΤΧ 6.10.1 | Δυνατότητα διαχείρισης (προστατευμένη με password) τοπικά από την θύρα τοπικής διαχείρισης με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.10.2 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Telnet από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.10.3 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω SSH (υλοποίηση SSHv2 server) από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router (μετά από πιθανή αναβάθμιση μόνο λογισμικού) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.10.4 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω HTTP από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.10.5 Διαχείριση του αρχείου ρυθμίσεων και του λειτουργικού συστήματος: |
| ΤΧ 6.10.5.1 | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |  |  |
| ΤΧ 6.10.5.2 | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα μέσω FTP και TFTP | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.10.6 | LEDs για την παρακολούθηση τουλάχιστον της κατάστασης του δρομολογητή και κατάστασης και κίνησης των θυρών LAN και WAN | NAI |  |  |
| ΤΧ 6.10.7 Υποστήριξη SNMP: |
| ΤΧ 6.10.7.1 | Υποστήριξη SNMPv2 (συμμόρφωση με τα RFC 1904, 1905, 1906) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.10.7.2 | Υποστήριξη MIB για SNMPv2 (συμμόρφωση με το RFC 1907) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.10.7.3 | Yλοποίηση MIB-II (συμμόρφωση με τα RFC 1213, 2011, 2012, 2013) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.10.7.4 | Υλοποίηση Entity MIB version 2 (συμμόρφωση με το RFC 2737) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.10.8 | Υποστήριξη NTP version 3 Client (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.11 | Υποστήριξη τεχνικών Queuing (Weighted Fair Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες, Low Latency Queuing) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 6.12 Yποστήριξη επιπλέον πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών: |
| ΤΧ 6.12.1 | Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών Firewall | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες λειτουργίες και χαρακτηριστικά απόδοσης) |  |  |
| ΤΧ 6.12.2 | Υποστήριξη Intrusion Detection | NAI (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές προστασίας) |  |  |
| ΤΧ 6.12.3 | Υποστήριξη IPSec για secure VPN tunneling (συμμόρφωση με τα RFC 2401, 2402, 2406) |  |  |  |
| ΤΧ 6.13 Άλλα χαρακτηριστικά: |
| ΤΧ 6.13.1 | Συνιστώμενο πλήθος υποστηριζόμενων χρηστών (σταθμών εργασίας του LAN) | ≥ 20 |  |  |
| ΤΧ 6.13.2 | Απόδοση (forwarding performance), για 64 byte packets | ≥ 15.000 pps |  |  |
| ΤΧ 6.13.3 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: 210 – 230 VAC 50-60Hz | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η κατανάλωση σε Watt) |  |  |
| ΤΧ 6.13.4 | Συμβατότητα με προδιαγραφές: Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας Ασφάλειας και προστασίας | (Να αναφερθούν) |  |  |
| ΤΧ 6.13.5 | Διαστάσεις και βάρος | (Να αναφερθούν) |  |  |

ΠΤΧ 7: Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) dual Ethernet

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τερματικός εξοπλισμός (CPE) ADSL σε μορφή router για σύνδεση με WAN Ethernet (PPP over Ethernet) |
| ΤΧ 7.1 | Θύρα WAN FastEthernet (IEEE 802.3 10BaseT / IEEE 802.3u 100BaseTX). Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο RJ-45 καλώδιο. | ≥ 1 |  |  |
| ΤΧ 7.2 Υποστήριξη για την θύρα WAN Ethernet: |
| ΤΧ 7.2.1 | Υποστήριξη PPP over Ethernet - PPPoE (συμμόρφωση με το RFC 2516) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.3 | Θύρες (IP routing) FastEthernet (IEEE 802.3 10BaseT / IEEE 802.3u 100BaseTX). Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένα καλώδιο UTP Cat 5e για την σύνδεση με το LAN. | ≥ 1 |  |  |
| ΤΧ 7.4 Υποστήριξη για την θύρα FastEthernet: |
| ΤΧ 7.4.1 | Αυτόματη ανίχνευση ταχύτητας (10/100 Mbps automatic speed detection) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.4.2 | Διαπραγμάτευση αμφίδρομης / μονόδρομης επικοινωνίας (automatic duplex negotiation) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.4.3 | Υποστήριξη IEEE 802.1Q VLAN tagging | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.5 | Θύρα για τοπική διαχείριση (Configuration & Management) μέσω υπολογιστή άμεσα συνδεόμενου στον δρομολογητή. Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κατάλληλο καλώδιο για την σύνδεση με τον τοπικό υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.6 Μνήμη: |
| ΤΧ 7.6.1 | Μνήμη RAM επαρκούς μεγέθους για την υποστήριξη των ζητούμενων λειτουργιών | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
| ΤΧ 7.6.2 | Μνήμη Flash επαρκούς μέγεθος για αποθήκευση λειτουργικού συστήματος και αρχείου ρυθμίσεων | NAI (Να αναφερθεί ο τύπος και η χωρητικότητα) |  |  |
| ΤΧ 7.6.3 | Να διευκρινιστεί αν η προσφερόμνη μνήμη RAM και Flash είναι η μέγιστη υποστηριζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.7 Υποστήριξη πρωτοκόλλου PPP: |
| ΤΧ 7.7.1 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου PPP (συμμόρφωση με το RFC 1661) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.7.2 | Υποστήριξη PPP πάνω από Ethernet – PPPoE (συμμόρφωση με το RFC 2516) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.7.4 | Υποστήριξη Compression Control Protocol – CCP (συμμόρφωση με το RFC 1962) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.7.5 | Υποστήριξη IPCP (συμμόρφωση με τα RFC 1332, 1877) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.7.6 | Υποστήριξη PAP / CHAP (συμμόρφωση με τα RFC 1334, 1994) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.7.7 | Υποστήριξη MS-CHAPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2759) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.7.8 | Υποστήριξη LCP Extensions (συμμόρφωση με το RFC 1570) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.7.9 | Υποστήριξη Multilink PPP (συμμόρφωση με το RFC 1990) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.7.10 | Υποστήριξη Multi-class extension για το Multilink PPP (συμμόρφωση με το RFC 2686) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.8 Υποστήριξη χαρακτηριστικών για το IP: |
| ΤΧ 7.8.1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IP (συμμόρφωση με τα RFC 791, 815, 919, 922, 1191) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.2 | Υποστήριξη ARP (συμμόρφωση με τα RFC 826, 1027, 1293, 2390, 925) και RARP (συμμόρφωση με το RFC 903) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.3 | Υποστήριξη VLSM (συμμόρφωση με το RFC 950) και CIDR (συμμόρφωση με το RFC 1519) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.4 | Υποστήριξη ICMP (συμμόρφωση με τα RFC 792, 1256). Υλοποίηση και των εργαλείων ping και traceroute. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.5 | Υποστήριξη DHCP Server (συμμόρφωση με το RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.6 | Υποστήριξη πολλαπλών IP διευθύνσεων ανά θύρα επικοινωνίας (Secondary IP Addresses) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.8.7 | Υποστήριξη IP over IP Tunnels (συμμόρφωση με το RFC 2003) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.8 | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης IP (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.9 | Υποστήριξη του OSPFv2 (συμμόρφωση με τα RFC 2328, 3101) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.10 | Υποστήριξη του RIPv2 (συμμόρφωση με το RFC 2453) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.11 Υποστήριξη NAT: |
| ΤΧ 7.8.11.1 | Υποστήριξη Network Address Translator (συμμόρφωση με το RFC 3022) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.8.11.2 | Υποστήριξη Static NAT, Dynamic NAT, Port Address Translation (PAT - NAPT), Bi-directional NAT (οι όροι αναφέρονται στο RFC 2663) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.8.11.3 | Δυνατότητα ΝΑΤ/PAT για επιλεγμένες IP διευθύνσεις, πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και εφαρμογές (protocol numbers) προορισμού | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.8.11.4 | Υποστήριξη Application Level Gateway – ALG τουλάχιστον για τα πρωτόκολλα: ICMP, DNS, FTP, H.323, SIP | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.8.12 | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κλπ) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.8.13 | Υποστήριξη Van Jacobson TCP/IP Header Compression (συμμόρφωση με το RFC 1144) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.8.14 | Υποστήριξη Quality of Service - QoS (συμμόρφωση με τα RFC 2474, 2475, 2597, 2598) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.8.15 | Υποστήριξη για IP Multicast των πρωτοκόλλων IGMP (συμμόρφωση με το RFC 2236), PIM (συμμόρφωση με το RFC 2362) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.9 Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6: |
| ΤΧ 7.9.1 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου IPv6 και αρχιτεκτονικών διευθυνσιοδότησης (συμμόρφωση με τα RFC 2373, 2374, 2460) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.9.2 | Υποστήριξη neighbor discovering, prefix advertisement και ICMPv6 (συμμόρφωση με τα RFC 2461, 2462, 2463) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.9.3 | Υποστήριξη IPv6 πάνω από Ethernet και PPP (συμμόρφωση με τα RFC 2464, 2472) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.9.4 | Υποστήριξη μηχανισμών μετάβασης από IPv6 σε IPv4 (συμμόρφωση με τα RFC 2766, 2893, 3056) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.9.5 | Υποστήριξη packet filter (access lists) με βάση τις IPv6 διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMPv6) και τις εφαρμογές (protocol numbers) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.9.6 | Υποστήριξη static routing (IPv6 static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.9.7 | Υποστήριξη RIPng (συμμόρφωση με το RFC 2080) και OSPFv3 (συμμόρφωση με το RFC 2740) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.10 Χαρακτηριστικά διαχείρισης: |
| ΤΧ 7.10.1 | Δυνατότητα διαχείρισης (προστατευμένη με password) τοπικά από την θύρα τοπικής διαχείρισης με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.10.2 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω Telnet από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.10.3 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω SSH (υλοποίηση SSHv2 server) από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) με δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων του router (μετά από πιθανή αναβάθμιση μόνο λογισμικού) | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.10.4 | Δυνατότητα διαχείρισης μέσω HTTP από σταθμό εργασίας (εσωτερικά και εξωτερικά του τοπικού δικτύου) | NAI |  |  |
| TX 7.10.5 Διαχείριση του αρχείου ρυθμίσεων και του λειτουργικού συστήματος: |
| ΤΧ 7.10.5.1 | Αρχείο ρυθμίσεων (configuration file) σε μορφή που να είναι δυνατόν να αναγνωστεί και να επεξεργαστεί από εξωτερικά προγράμματα (π.χ. σε plain text) | ΝΑΙ (Να περιγραφεί) |  |  |
| ΤΧ 7.10.5.2 | Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή απομακρυσμένα μέσω FTP και TFTP | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.10.6 | LEDs για την παρακολούθηση τουλάχιστον της κατάστασης του δρομολογητή και κατάστασης και κίνησης των θυρών LAN και WAN | NAI |  |  |
| ΤΧ 7.10.7 Υποστήριξη SNMP: |
| ΤΧ 7.10.7.1 | Υποστήριξη SNMPv2 (συμμόρφωση με τα RFC 1904, 1905, 1906) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.10.7.2 | Υποστήριξη MIB για SNMPv2 (συμμόρφωση με το RFC 1907) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.10.7.3 | Yλοποίηση MIB-II (συμμόρφωση με τα RFC 1213, 2011, 2012, 2013) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.10.7.4 | Υλοποίηση Entity MIB version 2 (συμμόρφωση με το RFC 2737) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.10.8 | Υποστήριξη NTP version 3 Client (συμμόρφωση με RFC 1305) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.11 | Υποστήριξη τεχνικών Queuing (Weighted Fair Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες, Low Latency Queuing) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.12 Yποστήριξη επιπλέν πρωτοκόλλων & χαρακτηριστικών: |
| ΤΧ 7.12.1 | Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών Firewall | ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες λειτουργίες και χαρακτηριστικά απόδοσης) |  |  |
| ΤΧ 7.12.2 | Υποστήριξη Intrusion Detection | NAI (Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές προστασίας) |  |  |
| ΤΧ 7.12.3 | Υποστήριξη IPSec για secure VPN tunneling (συμμόρφωση με τα RFC 2401, 2402, 2406) |  |  |  |
| ΤΧ 7.12.4 | Υποστήριξη L2TPv3 client (συμμόρφωση με κάποιο draft-ietf-l2tpext-l2tp-base standard ή το RFC 3931) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 7.13 Άλλα χαρακτηριστικά: |
| ΤΧ 7.13.1 | Συνιστώμενο πλήθος υποστηριζόμενων χρηστών (σταθμών εργασίας του LAN) | ≥ 20 |  |  |
| ΤΧ 7.13.2 | Απόδοση (forwarding performance), για 64 byte packets | ≥ 25.000 pps |  |  |
| ΤΧ 7.13.3 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: 210 – 230 VAC 50-60Hz | ΝΑΙ (Να αναφερθεί η κατανάλωση σε Watt) |  |  |
| ΤΧ 7.13.4 | Συμβατότητα με προδιαγραφές: Περιβάλλοντος και εκπομπών ακτινοβολίας Ασφάλειας και προστασίας | (Να αναφερθούν) |  |  |
| ΤΧ 7.13.5 | Διαστάσεις και βάρος | (Να αναφερθούν) |  |  |

ΠΤΧ 8: VoIP Terminal Adaptor

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόκειται για VoIP Analog Terminal Adaptor για σύνδεση 2 τηλεφωνικών συσκευών και voice επικοινωνία πάνω από το IP δίκτυο του ΠΣΔ. Θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον το πρωτόκολλο SIP. |
| ΤΧ 8.1 Θύρες: |
| ΤΧ 8.1.1 | Θύρα Ethernet (IEEE 802.3 10BaseT) | ≥ 1 |  |  |
| ΤΧ 8.1.2 | Θύρες FXS με RJ-11 connector για σύνδεση τηλεφωνικών συσκευών (δυνατότητα χρήσης των θυρών ταυτόχρονα) | ≥ 2 |  |  |
| ΤΧ 8.2 Χαρακτηριστικά Voice: |
| ΤΧ 8.2.1 | Υποστήριξη call progress tone | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.2.2 | Υποστήριξη dual tone multifrequency (DTMF) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.2.3 | Υποστήριξη τουλάχιστον των voice codecs: G.711, G.723, G.729 | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.2.4 | Υποστήριξη line echo cancellation | ΝΑΙ (Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά) |  |  |
| ΤΧ 8.2.5 | Υποστήριξη voice activity detection και comfort noise generation | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.3 Χαρακτηριστικά VoIP: |
| ΤΧ 8.3.1 | Υποστήριξη SIP UAC/UAS agent (συμμόφωση με το RFC 3261) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.3.2 | Υποστήριξη ITU-T H.323 Voice Gateway |  |  |  |
| ΤΧ 8.3.3 | Υποστήριξη συνεργασίας με ITU-T H.323 Voice Gatekeeper |  |  |  |
| ΤΧ 8.3.4 | Υποστήριξη των services: Caller ID, Call waiting, CLIP, Call forwarding | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.3.5 | Υποστήριξη RTP (συμμόρφωση με τα RFC 1889, 1890) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.3.6 | Υποστήριξη out-of-band DTMF μέσω Audio/Video Transport tones (σύμφωνα με το RFC 2833) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.4 Ειδικά χαρακτηριστικά: |
| ΤΧ 8.4.1 | Υποστήριξη G.711 FAX pass-through mode | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.4.2 | Υποστήριξη Layer 2 QoS marking με χρήση ΙΕΕΕ 802.1p CoS |  |  |  |
| ΤΧ 8.4.3 | Υποστήριξη Layer 3 QoS marking με χρήση ToS field | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.5 Χαρακτηριστικά διαχείρισης: |
| ΤΧ 8.5.1 | Ελεγχόμενη πρόσβαση προστατευμένη με password | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.5.2 | Υποστήριξη διαχείρισης μέσω HTTP | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.5.3 | Απομακρυσμένη αναβάθμιση του firmware με χρήση TFTP |  |  |  |
| ΤΧ 8.5.4 | Αυτόματη ανάθεση IP διεύθυνσης μέσω DHCP client (συμμόρφωση με RFC 2131) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.5.5 | LEDs για παρακολούθηση της συσκευής | ΝΑΙ (Να αναφερθούν) |  |  |
| ΤΧ 8.6 Άλλα χαρακτηριστικά: |
| ΤΧ 8.6.1 | Λειτουργία με ηλεκτρική τροφοδοσία: - τάση 220 VAC - συχνότητα 50-60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 8.6.2 | Διαστάσεις | (Να αναφερθούν) |  |  |

ΠΤΧ 9: Διασύνδεση ADSL δικτύου παρόχου με το ΠΣΔ

| A/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αφορά τον τερματισμό των ADSL συνδέσεων στους κόμβους Πάτρας και Αθήνας του Δικτύου Διανομής του ΠΣΔ, όπου υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός (routers). Oι routers των κόμβων του ΠΣΔ όπου θα τερματίζονται οι ADSL συνδέσεις θα λειτουργούν ως L2TP Network Servers (LNS). |
| ΤΧ 9.1 Γενικές απαιτήσεις |
| ΤΧ 9.1.1 | Λειτουργία του εξοπλισμού συγκέντρωσης ADSL συνδέσεων του Αναδόχου ως L2TP Access Concentrators (LAC) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 9.1.2 | Προώθηση των PPP sessions στους LNS του ΠΣΔ με χρήση της τεχνικής L2TP Forwarding, βάση του επιθέματος "@sch.gr" ή εναλλακτικά "%sch.gr@<domain name παρόχου>" που θα έχει το username των accounts των σχολείων | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 9.1.3 | Στην περίπτωση χρήσης usernames της μορφής "%sch.gr@<domain name παρόχου>, προώθηση τους προς το ΠΣΔ χωρίς το domain του παρόχου δηλαδή με τη μορφή “username%sch.gr” | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| ΤΧ 9.1.4 | Οι λειτουργίες Authentication/Authorization/Accounting θα γίνονται από servers του ΠΣΔ | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 9.2 Σημεία διασύνδεσης – κριτήρια τερματισμού συνδέσεων |
| ΤΧ 9.2.1 | Παροχή θύρας διασύνδεσης εντός του χώρου φιλοξενίας των κόμβων Πάτρας και Αθήνας του ΠΣΔ (κτίρια ΟΤΕ) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 9.2.2 | Τερματισμός ADSL συνδέσεων στον LNS του ΠΣΔ από σχολεία των νομών: - Αχαϊας - Αιτωλοακαρνανίας - Ηλείας - Μεσσηνίας - Λακωνίας - Αρκαδίας - Ζακύνθου - Κεφαλληνίας | ΝΑΙ LNS Πάτρας |  |  |
| ΤΧ 9.2.3 | Τερματισμός ADSL συνδέσεων στον LNS του ΠΣΔ από σχολεία των νομών: - Φωκίδας | ΝΑΙ LNS Αθήνας |  |  |
| ΤΧ 9.3 Τεχνολογία/θύρες διασύνδεσης |
| ΤΧ 9.3.1 | Τεχνολογία διασύνδεσης ATM (PVC τύπου CBR) | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΧ 9.3.2 | Τύπος θύρας διασύνδεσης με LNS Πάτρας | E3 – ηλεκτρική |  |  |
| ΤΧ 9.3.2 | Bandwidth του ATM PVC για την διασύνδεση με LNS Πάτρας | ≥ 18 Mbps |  |  |
| ΤΧ 9.3.2 | Τύπος θύρας διασύνδεσης με LNS Αθήνας | E1 – ηλεκτρική |  |  |
| ΤΧ 9.3.2 | Bandwidth του ATM PVC για την διασύνδεση με LNS Αθήνας | ≥ 2 Mbps |  |  |
| ΤΧ 9.4 | Παροχή της διασύνδεσης χωρίς επιπλέον κόστος καθόλη τη διάρκεια του έργου | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακες Συμμόρφωσης (ΠΣ)

ΠΣ 1: Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης - Συντήρησης του εξοπλισμού

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σ 1.1 | Υπηρεσίες Εγγύησης Εξοπλισμού |
| Σ 1.1.1 | Ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών, η οποία θα πρέπει να ξεκινά μετά την Οριστική Παραλαβή. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Η παροχή εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά από τον εξοπλισμό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε επιμέρους εξοπλισμού και υπηρεσίας. | NAI |  |  |
| Σ 1.1.2 | Ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα που να τεκμηριώνουν ότι η προσφερόμενη εγγύηση έχει τη σχετική κάλυψη του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.1.3 | Να αναφερθεί για πόσο διάστημα ο κατασκευαστής εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 1.2 | Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού |
| Σ 1.2.1 | Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών. | NAI |  |  |
| Σ 1.2.4 | Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών. | NAI |  |  |
| Σ 1.2.5 | Ο οικονομικός φορέας σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει για την διάγνωση της βλάβης να ανταποκριθεί: εντός τριών (3) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00, ή το πρωί (08:00 η ώρα), της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών, ενώ για την επιδιόρθωση της βλάβης: σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια (ή ισοδύναμη τεχνικά) μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. | NAI |  |  |
| Σ 1.2.6 | Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού. | NAI |  |  |
| Σ 1.2.7 | Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email). Επίσης καλείται να προσφέρει μέθοδο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή (δικαίωμα σε κωδικούς πρόσβασης) για την επίλυση/ παρακολούθηση προβλημάτων. | NAI |  |  |
| Σ 1.2.8 | Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού των δικτυακών συσκευών. | NAI |  |  |

ΠΣ 2: Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Οικονομικού Φορέα | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σ 2.1 | Μεθοδολογία προσέγγισης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης |
| Σ 2.1.1 | Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης με κύριο άξονα την έναρξη της υλοποίησης του έργου το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος οικονομικός φορέας σε συνεργασία με τον Αναθέτοντα θα πρέπει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του έργου και να εξασφαλίσει την ομαλή πορεία των εγκαταστάσεων την επόμενη περίοδο. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.1.2 | Η υλοποίηση του έργου θα ολοκληρωθεί (τμηματικές, ποσοτική/προσωρινή και οριστική παραλαβή) το αργότερο σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. | NAI |  |  |
| Σ 2.1.3 | Η παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης τεχνολογίας ADSL θα αφορά δυο έτη. Επειδή για λόγους τήρησης των χρονικών δεσμεύσεων του Γ’ ΚΠΣ, η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 31/12/2008, κατά την διαδικασία της σύναψης σύμβασης με τον Ανάδοχο, ενδεχομένως να απαιτηθεί αναλογική μείωση του προϋπολογισμού της σύμβασης με μείωση των μηνών παροχής των υπηρεσιών. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.1.4 | Ο αναθέτων θα καταθέσει Σχέδιο Οργάνωσης για την υλοποίηση του έργου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος υλοποίησης των εγκαταστάσεων καθώς θα πραγματοποιηθούν σε εννέα (9) νομούς. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την υλοποίηση των εργασιών θα πρέπει να παραθέσει τον σχετικό κατάλογό των συνεργατών του που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου σε κάθε περιοχή. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.1.5 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να επικολλήσει στον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει στα σχολεία τα σχετικά σήματα δημοσιότητας του Γ’ ΚΠΣ σύμφωνα με τις οδηγίες του αναθέτοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.1.6 | Εάν κατά την περίοδο παροχής των υπηρεσιών του έργου αλλάξει το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται μια εκπαιδευτική/διοικητική μονάδα που συμμετέχει στο έργο, δηλαδή απαιτηθεί να συνδεθεί στο ΠΣΔ μέσω κάποιο άλλου ευρυζωνικού δικτύου (π.χ. μέσω των οπτικών ή ασύρματων ΜΑΝ που υλοποιούνται στα πλαίσια των Προσκλήσεων 93 και 105 του ΕΠ ΚτΠ), τότε η υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης καθώς και ο τερματικός εξοπλισμός που έχουν εγκατασταθεί στην εκπαιδευτική/διοικητική μονάδα από το παρόν έργο, θα μεταφερθεί σε άλλη μονάδα, με ευθύνη και επιβάρυνση του Αναδόχου. Επίσης, η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί και σε περίπτωση μετεγκατάστασης της μονάδας ή κατάργησής της, και το κόστος και οι εργασίες θα γίνουν με ευθύνη και επιβάρυνση του Αναδόχου. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών/διοικητικών μονάδων για τις οποίες είναι πιθανό να συμβεί κάποιο από τα παραπάνω δεν ξεπερνάει το 30% του συνόλου των μονάδων που θα συμμετέχουν στο παρόν έργο. | ΝΑΙ |  |  |
| Σ 2.2 | Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας υλοποίησης |
| Σ 2.2.1 | Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει Σχέδιο διασφάλισης Ποιότητας της υλοποίησης του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

| Α/Α | Προϊόν/Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα (Α) | Μήνες πρόσβασης (Β) | Κόστος μηνιαίας πρόσβασης (Γ) | Κόστος εξοπλισμού (Δ) | Κόστος Μονάδας (Ε=Β*Γ+Δ) | Κόστος Εγκατάστασης (Z) | Σύνολο (A*(E+Z)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN | - | - | 28 | 24 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN | - | - | 262 | 24 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN μαζί με ADSL modem |  |  | 2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN μαζί με ADSL modem |  |  | 185 | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή PSTN |  |  | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή ISDN |  |  | 262 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) dual Ethernet |  |  | 187 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | VoIP Terminal Adaptor |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Διασύνδεση ADSL δικτύου του παρόχου με το ΠΣΔ |  |  | 1 | 24 |  | 0 |  |  |  |

Σημεια Εγκαταστασης Εξοπλισμου

H παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει τελικά ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. Έτσι, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο έργο.

Ενδεικτικός πίνακας κατανομής εξοπλισμού φαίνεται παρακάτω.

| Α/Α | Σχολείο | Διεύθυνση | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή PSTN μαζί με ADSL modem | Παροχή νέας ADSL πρόσβασης πάνω από γραμμή ISDN μαζί με ADSL modem | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή PSTN | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) για γραμμή ISDN | Τερματικός εξοπλισμός ADSL (router) dual Ethernet | VoIP Terminal Adaptor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΤΡΩΝ 39 - ΖΑΪΜΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΤΑΔΙΟΥ 48-ΜΕΣΣΗΝΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΤΕΡΜΑ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥΒΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΝΙΝΟΥ 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 62 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 29 ΑΡΟΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 9 | 22ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 10 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 11 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 12 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 13 | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΙΩΝΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 14 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 15 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΡΥΘΡΟΥ 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 16 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 17 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΘΕΡΙΑΝΟΥ 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 18 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ | ΚΑΤΟΧΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 19 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 20 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΒ ΕΓΛΥΚΑΔΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 21 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ν. ΤΣΑΡΑ 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 22 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΛΗ 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 23 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΚΥΠΡΟΥ 27 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 24 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΠΑΤΡΩΝ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 25 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ν. ΤΣΑΡΑ 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 26 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 27 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΤΑΔΙΟΥ 48 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 28 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΣΙΝΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 29 | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 30 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 48 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 31 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 32 | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ "PIERRE DE COUBERTIN" | ΚΟΛΥΡΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΩΝ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 33 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΘΕΡΙΑΝΟΥ 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 34 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 35 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 36 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΚΥΠΡΟΥ 86 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 37 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΤΕΡΜΑ ΓΟΥΝΑΡΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 38 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΤΑΔΙΟΥ 48 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 39 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ | ΠΑΡΟΔΟΣ Ε.Β. ΕΓΛΥΚΑΔΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 40 | 12ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 41 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΝΙΝΟΥ 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 42 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 62 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 43 | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΑΔ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΛΑΓΓΟΥΡΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 44 | 9ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΓΕΡΜΑΝΟΥ 186 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 45 | 1ο ΤΕΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 46 | 1ο ΤΕΕ ΚΑΤΟΧΗΣ | ΚΑΤΟΧΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 47 | 2ο ΤΕΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΤΕΡΜΑ ΣΠΥΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 48 | 1ο ΤΕΕ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ | ΤΕΡΜΑ ΣΠΥΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 49 | 4ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 62 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 50 | 5ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΝΟΡΜΑΝ 57 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 51 | ΤΕΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΤΑΔΙΟΥ 48 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 52 | 3ο ΤΕΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 53 | 1ο ΤΕΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ν. ΤΣΑΡΑ 6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 54 | 2ο ΤΕΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Ν.ΤΣΑΡΑ 6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 55 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΑΒΒΑ ΚΟΥΝΑ 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 56 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 42 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 57 | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 58 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 59 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΛΑΜΑΝΑΣ 10 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 60 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΒΥΡΩΝΟΣ 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ 53 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 | 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 63 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΚΡΙΤΑ 118 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 64 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ 10 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 65 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΡΟΦΙΑ 27 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 66 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 140 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 67 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΞΥΔΙΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 68 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 41 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 69 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΠΥΡΩΝΟΣ 75 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 70 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 72 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΩΝ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 74 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΤΕΡΜΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 75 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΧΑΙΟΥ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 76 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΤΑΔΙΟΥ 45 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 77 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ | ΜΙΑΟΥΛΗ 42 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 78 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΟΣ 16 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 79 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΣΙΑΔΗΜΑ 28 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 80 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ 22 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 81 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ | ΣΩΜΕΡΣΕΤ 125 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΟΘΩΝΟΣ 43 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 83 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 84 | 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΕΡΟΝΤΑ 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 85 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 86 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 11 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 87 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 88 | 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΤΣΟΥ 24 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 | 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΝΘΕΙΑΣ 195 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 90 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 28 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 91 | 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 40 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 92 | 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΜΑΖΟΝΩΝ 32 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 93 | 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 30 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 94 | 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 10 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 95 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΥ 186 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 96 | 61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΜΙΛΗΤΟΥ 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 97 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟ | ΑΞΙΟΥ 12 ΑΓΥΙΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 98 | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 37 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 99 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΥ 184 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 100 | 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΝΘΕΜΙΟΥ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 101 | 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 102 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | Ρ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 103 | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 104 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΝΟΤΑΡΑ 104 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 105 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 308 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 106 | 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | Γ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 107 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ-ΣΟΥΛΙΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 108 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 335 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 109 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.ΣΟΥΛΙΟΥ 19 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 110 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΘΥΣΙΑΣ 14 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 111 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΤΕΡΜΑ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 112 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ" | ΘΕΡΜΟΥ 60 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 113 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 114 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 115 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟ |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 116 | 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 37 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 117 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΙΤΩΛΗΣ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 118 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ 39 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 119 | 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 120 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 121 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΓΟΥΝΑΡΗ 6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 122 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΙΘΑΚΗΣ 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 123 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 124 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 38 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 125 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΟΡΥΜΑΧΟΥ 26 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 126 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΜΑΝΑΣΣΗ 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 127 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΚΥΠΡΟΥ 80 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 128 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 129 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 130 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΛΗΞΟΥΡΙ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 131 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 132 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 133 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 134 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | ΜΟΛΑΟΙ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 135 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΓΕΡΑΚΙ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 136 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | ΣΑΡΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 137 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 138 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΙΟ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 139 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΓΑΣΤΟΥΝΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 140 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ-ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 141 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 142 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΒΟΝΙΤΣΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 143 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 144 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 11 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 145 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 146 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ-ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 147 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 148 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΒΟΝΙΤΣΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 149 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΙΟ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 150 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 151 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 152 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 153 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ 4, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 154 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΙΑΤΡΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 155 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 156 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 157 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ | ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 29 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 158 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 57 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 159 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 160 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΣΤΑΜΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΗ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 161 | 1ο ΤΕΕ ΜΟΛΑΩΝ | ΜΟΛΑΟΙ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 162 | 2ο ΤΕΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 163 | ΤΕΕ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 164 | ΤΕΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 165 | 1ο ΤΕΕ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΒΟΝΙΤΣΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 166 | 1ο ΤΕΕ ΒΟΙΩΝ | Νεάπολη Λακωνίας |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 167 | 1ο ΤΕΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΙΚ. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 168 | 1ο ΤΕΕ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 169 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 48 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 170 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 171 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΕΛΟΠΙΟ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 172 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΚΑΡΑΊΣΚΟΥ 9 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 173 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΣΙΣΙΝΗ 158 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 174 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 175 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΚΡΕΣΤΕΝΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 176 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 68 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 177 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΛΥΚΑΙΟΥ 31 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 178 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 48 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 179 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 180 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Α.ΛΑΜΠΡΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 181 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 182 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΒΥΘΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 183 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 184 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 13 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 185 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | ΚΡΗΝΗ ΑΧΑΪΑΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 186 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ | ΣΑΡΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΩΝ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 187 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 71 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 188 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΕ 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 189 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 190 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΥΛΙΑΣ | ΚΟΡΩΝΗ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 191 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 192 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 193 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΠΥΛΙΑΣ | ΛΑΣΚΟΥ ΔΟΥΡΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 194 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 17 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 195 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 196 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 197 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΚΙΛΚΙΣ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 198 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 199 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΙΑΤΡΑ |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 200 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 7 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 201 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 202 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΓΥΘΕΙΟΝ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 203 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 204 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 205 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΟΥ | ΠΥΛΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 206 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΑΒΙΑΣ | ΚΑΜΠΟΣ ΑΒΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 207 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 10 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 208 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΥΡΟΥ | ΤΥΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 209 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 210 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 211 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 212 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 19 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 213 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΣΠΑΡΤΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 214 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΕΠΙΤΑΛΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 215 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ | ΑΙΓΕΙΡΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 216 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 217 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΓΕΙΚΩΝ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΑΓΕΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 218 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 219 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΑΜΑΡΕΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 220 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 221 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΠΕΤΑΛΙΔΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 222 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ | ΜΕΘΩΝΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 223 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 224 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 225 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 226 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 227 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 228 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 229 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 230 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ | ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 231 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 232 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 233 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 19 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 234 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΓΥΘΕΙΟΝ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 235 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΖΑΪΜΗ 20 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 236 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΛΑ | ΛΑΛΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 237 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΒΟΛΙΜΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 238 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΑΡΦΑΡΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 239 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 240 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΛΕΒΙΔΙ-ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 241 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 242 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 243 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 36 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 244 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ | ΒΥΤΙΝΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 245 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 246 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΡΟΥΣΕΙΚΩΝ | ΝΕΑΠΟΛΗ-ΡΟΥΣΕΙΚΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 247 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΙΟΥ | ΑΝΤΙΡΡΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 248 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΖΕΙΟ | ΑΣΤΑΚΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 249 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 36 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 250 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 251 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16 ΑΜΦΙΣΣΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 252 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ | ΘΕΡΜΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 253 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 254 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΝΙΚ.ΣΤΡΑΤΟΥ 29 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 255 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ | ΤΕΓΕΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 256 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ | 3o Χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 257 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΣΤΡΟΣ-ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 258 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΓΑΣ | ΛΟΓΓΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 259 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 260 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | θεριανού 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 261 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 262 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 263 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | ΘΟΥΡΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 264 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 109 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 265 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16 ΑΜΦΙΣΣΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 266 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΙΤΕΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 267 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16 ΑΜΦΙΣΣΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 268 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ | ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 269 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ | ΓΡΑΒΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 270 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 271 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 272 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | ΔΕΛΦΩΝ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 273 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | ΛΙΔΩΡΙΚΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 274 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ | ΦΥΤΕΙΕΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 275 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 276 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΑΓ. ΝΙΚΩΝΟΣ 19 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 277 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ | ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 278 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜ. ΣΑΚΑΛΗΣ" | ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 279 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ | ΑΛΕΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 280 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | ΤΕΓΕΑΣ ΤΕΡΜΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 281 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ | ΘΕΡΙΑΝΟΥ 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 282 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΟΥ | ΠΥΛΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 283 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 284 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ | ΘΕΡΜΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 285 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 286 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 287 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2, ΧΩΡΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 288 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ΑΔΡΙΤΣΑΙΝΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 289 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | ΤΡΟΠΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 290 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΛΕΒΙΔΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 291 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ | ΜΕΘΩΝΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 292 | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 293 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΝΙΚ.ΣΤΡΑΤΟΥ 35 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 294 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ | ΑΣΤΑΚΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 295 | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 296 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΑΝΔΡ ΣΥΓΓΡΟΥ 10 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 297 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 298 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 299 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ | ΓΡΑΒΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 300 | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 301 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΙΤΕΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 302 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΓΥΘΕΙΟΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 303 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 304 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΠΕΤΑΛΙΔΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 305 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 306 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | ΘΟΥΡΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 307 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 308 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 309 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΑΡΦΑΡΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 310 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 311 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 139, Τ.Θ. 2434 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 312 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 313 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ | ΚΑΜΑΡΕΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 314 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΓ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, ΣΑΜΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 315 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΛΑ | ΛΑΛΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 316 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | ΛΙΔΟΡΙΚΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 317 | 2ο ΤΕΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΕΓΕΑΣ ΤΕΡΜΑ, 22100 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 318 | 2ο ΤΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 319 | 1ο ΤΕΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 320 | 2ο ΤΕΕ ΑΙΓΙΟΥ | ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 321 | 1ο ΤΕΕ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΑΣΤΡΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 322 | 1ο ΤΕΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | ΛΕΩΦ. ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 38 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 323 | 2ο ΤΕΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 324 | 1ο ΤΕΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | Ν. ΣΤΡΑΤΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 325 | 1ο ΤΕΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΜΑΖΑΡΑΚΗ 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 326 | ΤΕΕ ΓΥΘΕΙΟΥ | Αιγιές Λακωνίας |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 327 | 1ο ΤΕΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 328 | 2ο ΤΕΕ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 22200 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 329 | 2ο ΤΕΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΑΛΩΝΩΝ 44 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 330 | 1ο ΣΕΚ ΑΙΓΙΟΥ | ΞΗΡΟΛΙΘΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 331 | 1ο ΣΕΚ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 332 | 2ο ΣΕΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 333 | 1ο ΣΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΑΛΩΝΩΝ 44 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 334 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 27 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 335 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 18 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 336 | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 337 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 82 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 338 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 339 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 340 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΧΙΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 341 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ | ΜΕΘΩΝΗΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 342 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟ | ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 343 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΕΛΕΑΒΟΥΛΚΟΥ 24 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 344 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΚΡΙΤΑ 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 345 | 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 346 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ | ΒΕΡΓΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 347 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΑΡΦΑΡΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 348 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ 22 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 349 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ | ΓΡΑΒΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 350 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 57 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 351 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 10 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 352 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 27 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 353 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 354 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΗΓΑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 355 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 10 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 356 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ | ΛΙΔΟΡΙΚΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 357 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΥΡΓΟΥ | ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 358 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | ΣΤΑΔΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 359 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ | ΚΥΠΡΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 360 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 361 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 362 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 363 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Β ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 364 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 365 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 366 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΓΚΟΡΤΣΟΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 367 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΣ 38 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 368 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | ΛΕΒΙΔΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 369 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 370 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΩΝ | ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 371 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 372 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 373 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΥΓΑΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 374 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΖΑΧΑΡΩ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 375 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 376 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΥΛ.ΤΥΠΑΛΔΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 377 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 378 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 379 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 380 | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Κ.ΧΑΤΖΑΡΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 381 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 382 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΥΦΛΩΝ | ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 383 | 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 384 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 385 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ | ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 386 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 387 | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΣΟΛΩΜΟΥ 57 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 388 | 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 133 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 389 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΙΓΑΙΟΥ 14 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 390 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 391 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 392 | 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 393 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ΚΑΜΑΡΕΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 394 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΛΑΡΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 395 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΓΥΘΕΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 396 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑ ΣΠΑΡΤΗ 21 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 397 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ | ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 398 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗ 20 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 399 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΜΑΡΚΙΔΟΥ 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 400 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 401 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΦΥΤΕΙΕΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 402 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 403 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 404 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 405 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΙΒΡΩΝΟΣ ΣΠΑΡΤΗ 105 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 406 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ | ΘΟΥΡΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 407 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 408 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΥΛΙΑΣ | ΜΕΘΩΝΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 409 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΦΡΟΥΡΙΟΥ 81 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 410 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ | ΘΕΡΜΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 411 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 83 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 412 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΠΥΛΙΑΣ | ΠΕΤΑΛΙΔΙ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 413 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 414 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 415 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ | ΝΕΑ ΑΒΟΡΑΝΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 416 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ | ΠΥΛΟΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 417 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 418 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 12 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 419 | ΚΕΣΥΠ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Σπετσεροπούλου 38 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 420 | ΚΕΣΥΠ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - 2 (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 21 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 421 | ΚΕΣΥΠ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 33 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 422 | ΚΕΣΥΠ ΑΧΑΪΑΣ - 2 | ΜΕΣΗΝΕΖΗ 7 & 1η ΜΑΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 423 | ΚΕΣΥΠ ΑΧΑΪΑΣ - 1 | ΑΝΑΚΑΡΗ 118 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 424 | ΚΕΣΥΠ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΦΙΛΙΚΩΝ 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 425 | ΚΕΣΥΠ ΗΛΙΕΙΑΣ | ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 8 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 426 | ΚΕΣΥΠ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Βρασίδου 108 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 427 | ΚΕΣΥΠ ΚΕΣΥΠ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - 1(ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΑΒΕΛΑ 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 428 | ΚΕΣΥΠ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΠΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 429 | ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 430 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Σπύρου Τσικνιά 56 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 431 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑΣ 31-25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 23 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 432 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 25 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 433 | 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΛΕΩΦ.ΣΤΡΑΤΟΥ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 434 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 435 | 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 436 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ | Μολάοι |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 437 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 438 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΙΑ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 439 | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΕΙΡΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 440 | 2ο ΤΕΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 441 | 1ο ΣΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 442 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 443 | 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΦΑΡΕΣ-ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 444 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 445 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΙΓΕΙΡΑ ΑΧΑΪΑ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 446 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΣΤΡΟΣ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 447 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 448 | 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣΣ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 449 | 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΣΚΙΟΕΣΣΑ ΠΑΤΡΩΝ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 450 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 29 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 451 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 452 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΣ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 453 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 25 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 454 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 455 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ 696 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 456 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 457 | 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΑΘΗΝΩΝ 170 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 458 | 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 14 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 459 | 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΚΙΛΚΙΣ 7 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 460 | 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | Κλεισούρας (Πάροδος Κορίνθου) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 461 | 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | Κύπρου 20 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 462 | 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 463 | 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | Αυστραλίας 62 (Έξω Αγιά) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 464 | 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | Εθνική Οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 465 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 466 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ) | ΑΚΡΑΤΑ ΑΙΓΕΙΑΛΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 467 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 468 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 469 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 470 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 16 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 471 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 472 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΚΥΠΡΟΥ 40-44 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 473 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 474 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 475 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | Πλ. Βαλλιανου 9 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 476 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | Τάκη Πετροπουλου & Πατρών |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 477 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |

Υποδείγματα

1. Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 477 σχολείων στους νομούς Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας για δυο έτη»

στα πλαίσια του έργου:

«Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 477 σχολείων και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ – Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

Αριθμός προσφοράς: ………………………………(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

Ημερομηνία Υποβολής: ………………………….(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: …………………………………………………………

Πλήρης ονομασία:	…………………………………………………………………

Διεύθυνση:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ :

Ονοματεπώνυμο:	……………………………………………………………………

Τηλέφωνο:	………………………	Fax:	……………………	Email: ………………………………

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου στον κύριου ανάδοχου φορέα (νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Φορείς της ένωσης:

| A/A | Ρόλος στην Ένωση | Ονομασία | Συντομογραφία |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ανάδοχος φορέας |  |  |
| 2 | Φορέας |  |  |
| 3 | Φορέας |  |  |
| # | ………… |  |  |
| # | Υπεργολάβος |  |  |
| # | ………… |  |  |

Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά:

(Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα)

Επωνυμία:……………………………………………………………………………

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:

………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο:  …………………………	Fax:  …………………………	Email:………………………….………….....

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………… (κύριος ανάδοχος, απλός φορέας ή υπεργολάβος)

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/ εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει.

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου……………………………………………….

Ημερομηνία:	…………………………

Υπογραφή:	…………………………………………

Σφραγίδα

2. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίον

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 			 για Ευρώ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των Ευρώ 		 υπέρ της Εταιρείας 		, οδός 		, αριθμός 		 (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 		 ,(2)		, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης οικονομικών φορέων), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 		δια την προμήθεια			 σύμφωνα με την από 		 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών σας με την ονομασία

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

3. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίον

Εγγύηση μας υπ’αριθμόν 			  για Ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών			, οδός		, αριθμός		, σαν οικονομικός φορέας πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια			, συνολικής αξίας		, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για,

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα			 παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)		, 2)			 ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Οικονομικών Φορέων) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

4. Υπόδειγμα Εγγύησης Προκαταβολής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίον

Εγγύηση μας υπ’αριθμόν 			  για  € (ΕΥΡΩ)

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας			 (ή της Ένωσης Εταιρειών 1) 			, 2) 			 κ.λ.π ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Οικονομικών Φορέων) και μέχρι του ποσού των € (ΕΥΡΩ)		  πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόμαστε για την προκαταβολή σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της παραπάνω εταιρείας και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει για αόριστη διάρκεια.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

# Text boxes

@